## Slide 1
1ページ
toioという小さなキューブ型ロボット使って、toioにいろいろなことをさせる プログラムを作ります。 説明は、ある程度Scratchを使ったことがあり、ブロックを組み合わせてプログラミングを作ることができる子供が利用することを想定しています。
WindowsPC又はChromebookのChromeブラウザを使用することを想定しています。toioのプログラミングの画面は、2020年9月の時点のものです。
内容: 1. toioって何? 2. toioのプログラミングの基礎
3. toioをリモートコントロール
4. toioでシューティングゲーム
5. 魔法の杖でtoioを操作
6. 中級編: toioでライントレース(小学校高学年向け)
7. 上級編(超難問): toioで迷路抜け(Scratchベテラン向け)
付録: 魔法の杖と、迷路の作り方
Scratch使いのための toioプログラミング入門 (Ver. 1.0 2022/09/09)
Go.Ota CoderDojo市川真間
Notes: 2017年8月13日/20日 (同一内容)
13:00～16:30
CoderDojo市川真間用資料

## Slide 2
2ページ
1.toioって何?
toioは3cmぐらいの小さい体の中に、コンピュータ、モーター、センサーが入った、ちゃんとしたロボットです。プログラミングして、いろいろなことをさせることができます。
画像引用: https://toio.io/
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 3
toioハードウェア
表(おもて)
電源ボタン
裏(うら)
機能ボタン／ ランプ(7色に光ります)
読み取りセンター
(プレイマット状の
位置や、専用カードの
種類を読み取ります)
モーターと
タイヤ
磁器センサー
姿勢・モーションセンサー (toioの傾きや衝突を知ることができます)
スピーカー
画像引用: https://toio.github.io/
前
Notes: 〇特に電源LEDと転送中LEDが重要で、ちゃんと転送処理が行われているかは、このLEDが点滅するか確認してもらう必要があります。
〇温度センサーが付いてるはずですが、場所がわからず。

## Slide 4
toioのプログラミングでできること
・左右のモーター/車輪を動かすことができます。
・ランプの色を変えて光らせることができます。
・スピーカーから音を出すことができます。
・toioの傾きなどを知ることができます。
・プレイマットの上かどうか判断できます。
・プレイマット上の位置や向きを知ることができます。
・磁石が近くにあるか、S極/N極を知ることができます。
・かなり強く衝突したかどうか知ることができます。
Notes: 〇特に電源LEDと転送中LEDが重要で、ちゃんと転送処理が行われているかは、このLEDが点滅するか確認してもらう必要があります。
〇温度センサーが付いてるはずですが、場所がわからず。

## Slide 5
5ページ
2. toioのプログラミングの基礎
Scratchのようなブロックプログラミングでtoioを動かしてみよう
1. toio のプログラミングwebに行く
toio do | 検索
クリック
２. 画面の途中にある、ブラウザ版の(すぐ始める!)をクリック
3. 画面の途中にある、ブラウザ版の(つくる)をクリック
つくるを
クリック
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 6
6ページ
4. (ゼロから作る)を クリックします。
4. 見慣れたScratchの画面が出てきますが、 toio用のブロックが追加されています。
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 7
7ページ
toioの接続
2.toioのアイコンをクリックします。
1.toioの電源を入れます。ランプの色が変わっていきます。
3.接続するtoioを選んで、ペア設定を
クリックします。
4.この画面が出たら接続完了です。 エディタへ行くをクリックしてください。
使っている機材によっては、なかなか4.の画面にならないことがあります。
4の画面が出ない場合は、もう一度初めからやり直してみてください。 (1と2を逆にするとつながることがあります)
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 8
8ページ
重要: toioの2台の接続
1つのプログラムの中で2台のtoioを接続できます。 #1と#2で使うブロックが違いますので、今使っているtoioのブロックを使いましょう。
#1 水色のブロック
#2 ピンクのブロック
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 9
9ページ
toioの簡単なプログラム
Scratchのプログラムの中で、toioのブロックを使うと、toioを動かしたり、toioの状態をプログラムの中で使うことができます。 いろいろ試してみましょう。
簡単なプログラム例
1ポイント
上から、このあたりを押すと、底についたボタンを押すことができます。
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 10
10ページ
チャレンジ1: 道路
特にこの教材は順番にやる必要はありません。特にチャレンジはむずかしいのもあるので、飛ばしてやってもかまいなせん。
toioの動きを調整して、作った道をちゃんと動くようなプログラムを作ってみよう。
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 11
11ページ
重要: プログラムの保存
toioのプログラムを作るときは、Scratchのようにサインインする必要はありませんが、自動的にプログラムは保存されません。
作った大切なプログラムは[ファイル]の中の[コンピュータに保存する]で自分のパソコンに保存します。
また、途中まで作ったプログラムを保存して、読み込むことで続けてプログラミングすることもできます。
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 13
13ページ
3. toioをリモートコントロール
簡単なプログラム例
方向キーにtoioの動きを指定しました。
速さや時間を調整してみよう。
いろいろなキーにtoioの動作をつけてみよう。
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 14
14ページ
チャレンジ2: 鬼ごっこ、しっぽふみ
リモコンを使って、友達と、別々のtoioを操作して、すもうしたり、
しっぽをつけてふみっこしてみよう。
写真は、トイオ・コレクションに入っているしっぽを使いましたが、自分で好きな物を作ってみよう。
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 15
15ページ
4. toioでシューティングゲーム
toioをコントローラーにしてシューティングゲームを作ります。
宇宙船の左右の動きとレーザー光線の発射をtoioを使って動かしてみます。
(180/
-180)
(0)
(90)
ロールを使って操作します。
正面から見た ロールの値
(-90)
toio
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 16
16ページ
参考プログラム
補足: ボタンを押しやすいように、裏面を上にして操作しています。。
宇宙船(Rocketship) レーザ光線
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 17
17ページ
5.魔法の杖でtoioを操作
魔法の杖(強力な磁石)をtoioに近づけることでtoioを操作することができます。
注意: 強い磁石なので、他のパソコンなどには機械には近づけないようにします。
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 18
toioの磁気センター
表(おもて)
真ん中
右
左
磁気のセンサーに関して 2種類のブロックがあります。
画像引用: https://toio.github.io/
Notes: 〇特に電源LEDと転送中LEDが重要で、ちゃんと転送処理が行われているかは、このLEDが点滅するか確認してもらう必要があります。
〇温度センサーが付いてるはずですが、場所がわからず。

## Slide 19
19ページ
6. 中級編: toioでライントレース
プレイマット
toioのいろいろなプレイマットにはドットコード/Grid onput(QRコードのもっと細かいもの)が印刷されていて、toioは、読み取りセンサーでいろいろな情報を読み取ることができます。
簡易プレイマット(toio コア キューブ（単体）付属)の上でtoioを動かすと、xyの座標位置と向きの情報が取り出せます
値のブロックにチェックを入れると、現在のtoioのプレイマット状の位置を表示することができます。
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 20
20ページ
プレイマットの座標
簡易プレイマット(toio コア キューブ（単体）付属)の ブロックプログラムでの座標
ロゴマーク
(x:0, y:0)
(x:0, y:90)
(x:0, y:-90)
(x:140, y:0)
(x:-140, y:0)
(180/
-180)
(0)
(90)
(-90)
(向き)
画像引用: https://toio.github.io/
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 21
21ページ
ライントレース
簡易プレイマットをテープ隠すと、toioはプレイマットの上か、テープで隠されたところか判断することができます。 この考え方を使って、テープを作った曲がった道を進むプログラムを作ります。
このブロックを使ってプレイマットの上かテープの上か判断します。
補足: 、 toio コア キューブ（単体）付属している簡易カードを使用する場合はこの命令を使います。
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 22
22ページ
ライントレース
あくまで参考のプログラム例
ラインの引き方などにより調整が 必要です。
センサーが後ろにあるので後ろ向きに進んでいます。
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 23
23ページ
7. 上級編(超難問): toioで迷路ぬけ
上級のプログラミング課題です。プレイマットに作られた迷路をtoioを自動的に動かして、ゴールまで行くプログラムを作ります。
ヒントのプログラムはあります。
ゴール
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。

## Slide 24
24ページ
ヒント: 壁に出会うと右に曲がる
迷路を進むための基本的なプログラムです。
前に壁があると、少し戻って右に曲がって進むプログラムです。
壁があると少し超えた後に、戻って右に曲がります。
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 25
25ページ
チャレンジ(超難問)
すごく大変ですが、迷路を進むプログラムを作ってみましょう。
・壁にぶつかった時、右に進む場合と左に進む場合があります。
・行き止まりもあります。
・壁のない所を探して進む必要もあります。
・動いていると斜めに進む場合があります。向きを検出して、まっすぐに走らせる必要があります。
(180/
-180)
(0)
(90)
(-90)
(向き)
Notes: 〇とりあえず初めに入っているプログラムでそこそこ遊べます。英語で指示がでるので、そこの説明は必要。
〇micro:bit純正の電池ケースにはon/offスイッチが無いので、スイッチのある単三用のケースにコネクター半田付けして使っています。
〇子供達にとって、電源入れると動きっぱなしになるというのは、プログラム的に新鮮な感覚みたいです。

## Slide 26
26ページ
付録: 魔法の杖と、迷路の作り方
1)魔法の杖の作り方
2)ライントレーサー/迷路
ダイソーのネオジム磁石を割りばしで挟んで、テープで止めて作りました。 toioの感度が高くないので、一番大きなもの(100円で1個)の物使用しています。
ダイソーのA3版の硬質カードケース(200円の透明度の高い物)に簡易プレイマット(toio コア キューブ（単体）付属) を入れてマスキングテープを張って作っています(マスキングテープは６mmを並べて12mmぐらいにしています。田宮やダイソーのもの)
補足: 他の[マットにふれている]が使えるプレイマットは使えます。なお、 toio コア キューブ（単体）付属している簡易カードのシートでは他のブロックを使います。
Notes: 〇英語でWebが起動したときは、上部メニューの一番右が言語選択できます。 〇エディターに行くまでもってスマートな方法があればいいんですが。
〇レッスンに、初めに使えるプログラム幾つかあります。
〇Microsoft系のブラウザを使うと、動作が遅かったり、ブロックの表示が重なった見にくいことがあるみたい、Chromeを使いました。