## Slide 1: 情報の教育
ネットワークの中を見てみよう(1)
無線LAN ルーター
ルーター・ 通信装置
WAN
LAN
LAN
端末
サーバー
Go.Ota

## Slide 2
インターネットの中の中の中を見る -インターネットを分解してみよう-
インターネット
画像引用:http://blogs.yahoo.co.jp/pory61dw8000/23284822.html
インタネットの分解って何かな、パソコンやルーターを分解するのかな
でも、中の中の中ってなんだろう。
普段インターネットを使っている時はその中の仕組みを意識する必要はあまりありません。ただし、トラブルが発生した時や機器の設定、セキュリティの設定などでは、仕組みを理解していた方がいいでしょう。

## Slide 3
身近なネットワーク: ホームネットワーク。
・通信速度制限をあまり気にせず、家族が家でスマホを使える。
・テレビでYoutubeなどのビデオサービスが見れる。
・ブルーレイ・レコーダーに録画した番組が家のいろいろなデバイスで見れる。
・ファイルサーバーなどに写真などを共有して保存できる。
・AIスピーカー(google home/Amazon echo等)が使える。
・PSなどのゲーム機が家でネットに接続して使える。
パソコン 192.168.0.2
スマホ 192.168.0.3
ブルーレイ・レコーダー (無線LAN子機機能内蔵) 192.168.0.4
無線LAN親機/ 無線LANアクセスポイント
インターネット
有線

## Slide 4
身近なネットワーク: ホームネットワーク(2)
・家庭用WiFiルーターなどの設定の意味がわかります。
・ルーターの最低限必要なセキュリティの設定がわかります。

## Slide 5
インターネットの見える部分
無線LAN ルーター
ルーター・ 通信装置
WAN
LAN
LAN
端末
サーバー
インターネットの目に見える部分としては、次のようなハードウェアがあります。 ・サーバー:インターネット上でサービスを提供する。 ・通信回線:データを電気的に通信する。
・ルーター:データの通信を制御する。
・端末:PC、タブレット、携帯などでインターネットを使用する
目に見える部分としてルーターや通信装置はいろいろな形態があります。例えばWANの通信回線だけとっても有線(光ファイバー、メタル)と無線(衛星通信を含む)などあり、皆さんが聞いたこともあるイーサネット以外にATMやFDDIなどの通信機器が使われています。

## Slide 6
インターネットの中を見る:インターネット・プロトコル・スイート
階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
アプリケーション層 | HTTP (Web) | SMTP (メール 送信) | FTP (ファイル転送) | Telnet (端末 通信)
トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
インターネット層 | IP |  |  | 
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  | PPP | ATM
ARP
インターネット・プロトコル・スイート
インターネットの中 (プロトコルを実現 するものの集まり)
インターネットの中ってなんでしょうか? インターネット自体、いろいろなハードやソフトから作られていますが、何を中身と呼んだらいいのでしょうか? 一つの見方としてインターネット・プロトコル・スイートというものがあります。これはインターネットとして通信など動作するため、またウェブのようなサービスを提供するための約束や手順に従って作られたもの(ハード・ソフト)の集まりを示します。 例えばHTTPのプロトコルに従ってWebを実現するものにはサーバーとブラウザもあるし、またブラウザにもいろいろな種類があります。これらをすべて合わせて、プロトコル・スイートと呼んでいます。
プロトコルはもう少し後で説明します

## Slide 7
重要: The Internetって何?
インターネット(Internet)はInter=間、相互とNetwork=通信網を合わせてものと理解されますが、TCP/IPが生まれた米国国防高等研究計画局では、TCP/IPが動き始めた時あたりから、これを使ったネットワークをインターネットと呼んでいたという話もあるようです。 あと、初めはTCPという規格の中にTCPとIPの機能がありましたが、後にTCP/IPという規格の名前に変更されました。
The Internet
TCP/IP TCP: データを送る仕組み IP: 機械を番号で認識する仕組み
DNS 機械の番号と名前を対応する仕組み
いろいろなサービス

## Slide 8
前準備:
Windowsのコマンドプログラム(CGI:テキストベースの操作)を使うために、コマンドプロンプトを起動します。
ここにマウスカーソル持っていったから右クリック。

## Slide 9
重要 IP: 機械の番号を見てみよう
インターネット層 | IPアドレス
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet: MAC/物理アドレス
>ipconfig⏎
>ipconfig /all⏎

## Slide 10
重要 IPアドレスなどのイメージ
URL/ドメイン名 http://www.mext.go.jp/ | 住所 東京都千代田区 霞が関3-2-2
IPアドレス 202.232.190.211 | 郵便番号+α 100-8959 3-2-2
物理アドレス/MACアドレス 00-1B-40-7A-01-5E | マイナンバー 個人の特定でどこに住んでもかわらない 123456789012
相手にメッセージ(手紙)を届けるには

## Slide 11
相手の機械がいるか確認してみよう。
>ping 確認したいIPアドレス⏎
例:
>ping 192.168.100.130⏎

## Slide 12
IPはどうして生まれたか? その前に根本の通信方法
Ethernet 00-1C-C0-7F-66-2F
A
Ethernet 00-1B-40-7A-01-5E
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
B
C
ネットワークで通信を行う装置としてEthernetにはMACアドレス（マック・アドレス、Media Access Control address )と呼ばれる物理アドレスが番号がつけられています。原則として個々の製品が作られた時に、アドレスが与えられ世界中にあるMACアドレスは重複がありません。
AからCへ送る場合の一つのパケット内容
 | 送信先 | 送信元
パケットとして分割されたデータ | 00-2A-89-43-AB-D3 | 00-1C-C0-7F-66-2F
コンピュータ同士の通信は、最終的には物理アドレスをもとにして行われます。 Ethernetの場合は、個々のパケットには送信先と送り先のMACアドレスとデータが入ります。
受信するコンピューターは、送信先に自分のMACアドレスが入っているパケットだけを取り出して処理します。

## Slide 13
IPはどうして生まれたか? 世界中で物理アドレスだけで通信すると
Ethernet 00-1C-C0-7F-66-2F
A
Ethernet 00-1B-40-7A-01-5E
B
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
C
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
D
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
E
・・・・・・・・・・・・・
例えばアメリカのパソコンから日本のパソコンにパケットを使ってデータを送る場合 問題点1 おくる場合に相手のパソコンのMACアドレスを知らないと送れない。MACアドレスはパソコンを変えると変わってしまう。 問題点2 少なくともアメリカと日本のパソコンが全部一つの線につながっていると、そこに流れるパケットは非常に多く、自分宛てのパケットを探すのが非常に難しくなる。
実際に1本の通信回線が使用出来たり、家庭や1フロアーなどでは、物理アドレスだけのデータ通信が可能です。但し、不特定多数のパソコン同士で通信する場合は限界があります。

## Slide 14
重要:グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス
世界中のコンピュータにはIPアドレスがつけられていて、これをグローバルIPアドレスと呼んでいて、IANA（Internet Assigned Numbers Authority）がその割り当てを管理しています。あなたが自宅でネットワークを作る場合も、個々の機器にIPアドレスをつける必要がありますが、いちいちIANAに申請しなくても、プライベートIPアドレスとして勝手に番号をつけることができます。次のIPアドレスがプライベートIPアドレスで使用できるものです。 電話でいうと内線番号みたいなものです。 10.0.0.0～10.255.255.255 / 172.16.0.0～172.31.255.255 192.168.0.0～192.168.255.255 (普通ホームネットワークを作る場合は192.168.0.xxx や192.168.1.xxxのIPアドレスが良く利用されています。
ヤフーJapan www.yahoo.co.jp
182.22.59.229
文部科学省 www.mext.go.jp
202.232.190.221
首相官邸 www.kantei.go.jp
202.232.86.11
グローバルIPアドレス
プライベートIPアドレス
パソコン 192.168.0.2
テレビ 192.168.0.3
ブルーレイ・レコーダー 192.168.0.4

## Slide 15
重要: グローバルIPを見てみよう
千葉県高校用ネットワーク
グローバルIP
東高校
南高校
プライベートIP
検索のキーワードで IPアドレス 確認 を指定して使っているPCのIPアドレスを表示するサイトにアクセスしてみる

## Slide 16
重要: DNS(Domain Name System)
ドメイン名とIPアドレスの対応付けや、 メールの宛先ホストを指示するためのシステムです。
The Internet
TCP/IP TCP: データを送る仕組み IP: 機械を番号で認識する仕組み
DNS 機械の番号と名前を対応する仕組み
いろいろなサービス

## Slide 17
DNSサーバー
名前 → ←IPアドレス
>nslookupが動いている状態: nslookupのプロンプト
>nslookup⏎
重要: IPアドレスと名前の対応 (名前からIPアドレス)
コマンドで nslookupでサーバー名からIPアドレスを調べることができます。

## Slide 18
ドメイン名を指定してIPアドレスを取り出す
DNSサーバー
名前 → ←IPアドレス
Yahooを調べる場合
>www.yahoo.co.jp⏎
nslookupを終了する場合は、
Ctrl + C

## Slide 19
重要 ドメイン名とホスト名
https://www.yahoo.co.jp/
プロトコル名
ホスト名
URL
ドメイン名
・プロトコル名例 http: Webのアクセスプロトコル
https: Webのセキュリティ付きアクセスプロトコル
・ホスト名例
www: Webサーバー
smtp: メールサーバー

## Slide 20
重要 URLと検索キーワード
検索のキーワードを入力
・検索画面の入力するデータ
URLを入力(検索のキーワードも可)

## Slide 21
IPアドレスを直接指定してWebにアクセス
nslookupで調べたIPアドレスを直接入力してみる

## Slide 22
重要: いろいなサービス(特にHTTP:Web)
The Internet
TCP/IP TCP: データを送る仕組み IP: 機械を番号で認識する仕組み
DNS 機械の番号と名前を対応する仕組み
いろいろなサービス
HTTP
SMTP
FTP
Telnet

## Slide 23
重要: インターネットの中を見る: プロトコルって何
階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
アプリケーション層 | HTTP | SMTP | FTP | Telnet
トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
インターネット層 | IP |  |  | 
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  | PPP | ATM
「いらっしゃいませ、こんにちは」 「店内でお召し上がりでしょうか？」 「かしこまりました」 「何をご注文しますか」 「セットのお飲み物をお選びください」 「かしこまりました」 「ほかにもご注文はございますか？」
「はい」 「ハンバーガー セットを」 「コーラください」 「いや、いいです」
ファーストフードのプロトコル
プロトコルは通信規約又は通信手順という意味です。
通信の場合は2個の機械でデータのやりとりをするため、その手順や約束を決めていないと、うまく会話することができません。
人間の世界でもプロトコルがあります。明確なものではありませんが、ファーストフードで注文するときも暗黙のプロトコルが存在するかと思います。

## Slide 24
インターネットの中の中を見る: ウェブのプロトコルを見る
HTTP (Hypertext Transfer Protocol,ハイパーテキスト・トランスファー・プロトコル）
ウェブ サーバー
ブラウザ
ホームページを見る場合は、ブラウザからウェブサーバーに見たいページを送るように要求します。 このときのやりとりはHTTPというプロトコルに従って行われます。 ここでは、単純なページを表示するときに、どのような通信が行われているか見ていきましょう。
ネットワーク上ではいろいろなサービスがありますが、サービスを要求する方をクライアント、サービスを提供する方をサーバーと呼びます。

## Slide 25
ブラウザの機能を使ってウェブのプロトコルの概要を見る – I.E編-
[F12]のキーを押すと開発者用ツールのダイアログが出ます。
ネットワークのタグを指定してください。

## Slide 26
(表示方法を変更)
ここを指定して、開発者用ツールをブラウザの下にくっつけると見やすいですよ

## Slide 27
beyondbb.jp/GHello.html をアクセスしてみよう。
ウェブのプロトコルの概要を見る – I.E編-

## Slide 28
HTTPの ウェブのプロトコルの流れの概要
ウェブ サーバー
ブラウザ
正しいファイルを指定した場合(A)
ステータス 200 “OK“ Hello.htmlファイルの内容
GET http://beyondbb.jp/Hello.html
存在しないファイルを指定した場合
ステータス 404 "Not Found"
GET http://beyondbb.jp/Hello2.html
ウェブサーバーとパソコンの間のHTTPのプロトコルは非常にシンプルです。GETで表示するファイル名を要求すると、サーバーがそのファイルの内容を返します。 もしファイルが無い場合は、見つからないことを示す、404というステータスを返します。
正しいファイルを指定した場合(B)
ステータス 304 “Not Modified “
GET http://beyondbb.jp/Hello.html
“Not Modified”が帰ってきた場合は、普通はキュッシュで持っている情報が最新なので、それを表示します。

## Slide 29
ウェブのプロトコルの概要を見る – I.E編-
www.yahoo.co.jp をアクセスしてみよう。