## Slide 1
ホームネットワークの設計
© Go Ota, 2014
最近の家電は高機能が進み、ネットワークでつなげることが簡単にできるようになりました。すでに皆さんの家にある家電でもつなげることにより新しい便利な使い方がいろいろできます。
ここでは、これらホームネットワークを構築する場合に必要な知識を習得していきましょう。

## Slide 2
ホームネットワークでできること1: 録画映像の共有
ブルーレイレコーダーに録画した番組をネットワークに繋がっている、他の部屋のテレビで再生することができる。
家に複数のブルーレイレコーダーがある場合は他のレコーダーで録画した番組を他のレコーダーで再生することができる。
ネットワークに繋げたハードディスクに録画することができ、他のテレビパソコンなどで再生することができる。
ブルーレイレコーダーに録画した番組をネットワークに繋がっている、パソコンで再生することができる。
ブルーレイレコーダーに録画した番組をネットワークに繋がっている、スマートフォンや携帯ゲーム機で再生できる。

## Slide 3
ホームネットワークでできること2: VODとWebの利用
ホームネットワークがインターネットに接続されていると、テレビやスマートフォン、携帯ゲーム機で次のような番組が見れたり、オンラインゲームができます(スマートフャンではバケット通話量がかからない)
VOD(有料:Huleなど、無料:Gyoなど)でいろいろな番組や映画が自宅で見れる。
You tube, ニコニコ動画が自宅で見れる。
オンラインゲームの使用できる。
インターネットへの接続
VOD: Video On Demand ネットワークを通じて、要求した映像を配信する仕組み

## Slide 4
ワンポイントICT: サーバーとクライアント
サーバー
DLNAサーバー (ブルーレイレコーダー)
クライアント
Yahoo!
いくつかのスライドでは、コンピュータやネットワークの用語や技術を説明します。用語で難しいものもありますが、すべて製品のカタログや設定画面で出てくるものばかりです。これらの意味がわからないと正しい製品を買うこともできないですよ。
Webブラウザ (Webクライアント)
DLNAクライアント
Webサーバー
←再生したい番組の要求
要求された番組の配信→
←見たいWebページの要求
要求されたWebページの配信→
ネットワーク上ではいろいろなことができます。これら利用できるものをサービスと呼んでいます。例えばTwitterやWebページ自体が一つ一つのサービスになります。 サービスの実現するために、サーバーとクライアントという二種類の機械が必要になります。クライアントは皆さんが通常使うものでいろいろな要求を指定します。またサーバーはクライアントから受け取った要求に対してデータなどを通常は配信します。 録画した番組を携帯ゲームで再生する場合などは、レコーダーがサーバーになり携帯ゲーム機がクライアントになります。 個々のサービスごとにサーバーとクライアントがあることになります。

## Slide 5
ホームネットワークでできること3: 電話の利用
ホームネットワークがインターネットに接続されていると
LineやSkypeなどの通話アプリを使用して相手が同じアプリを使用している場合は、パケット通信費用がかからずに通話できる。
Line, Skypeなどの通話アプリを使用して安価に、他の固定電話や携帯電話と通話できる。
Zoom, Lineなどのテレビ会議アプリでパケット通信費用がかからずに、テレビ会議ができる。
スマートフャンを普通の電話の子機として使用できる。スマートフォンで使いながら通常の固定電話の料金で会話できる。
インターネットへの接続

## Slide 6
ホームネットワークでできること4: 写真やデータの共有
ネットワークにつながったハードディスクやプリンターなどの機材をいろいろな機器から利用できる。
レコーダー、パソコン、ネット上のハードディスクに格納された写真、音楽や映像などをいろいろな機材で再生できる。

## Slide 7
ホームネットワークの基礎知識(ネットワーク) まず、ホームネットワークを構築するために次のようなことをするための知識を学習していきましょう。 ネットワークでの機器の接続方法 家の中で物理的にどのように接続していくか インターネットとホームネットワークの接続 ネットワークでの機器の設定方法 各機器の設定画面を理解するための知識
ホームネットワークを構築する時にLANという言葉が良く出てきます。これは Local Area Network (ローカルエリアネットワーク)の略で狭い地域・場所のネットワークという意味になります。 これに対してWANという言葉があります。これは Wide Area Network (ワイドエリアネットワーク)の略で広い地域でのネットワークという意味になります。インターネットも世界規模につながったWANと言えます。

## Slide 8
グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス
世界中のコンピュータにはIPアドレスがつけられていて、これをグローバルIPアドレスと呼んでいて、IANA（Internet Assigned Numbers Authority）がその割り当てを管理しています。あなたが自宅でネットワークを作る場合も、個々の機器にIPアドレスをつける必要がありますが、いちいちIANAに申請しなくても、プライベートIPアドレスとして勝手に番号をつけることができます。次のIPアドレスがプライベートIPアドレスで使用できるものです。 10.0.0.0～10.255.255.255
172.16.0.0～172.31.255.255
192.168.0.0～192.168.255.255 (普通ホームネットワークを作る場合は192.168.0.xxx や192.168.1.xxxのIPアドレスが良く利用されています。
ヤフーJapan www.yahoo.co.jp
182.22.59.229
文部科学省 www.mext.go.jp
202.232.190.221
首相官邸 www.kantei.go.jp
202.232.86.11
グローバルIPアドレス
プライベートIPアドレス
パソコン 192.168.0.2
テレビ 192.168.0.3
ブルーレイ・レコーダー 192.168.0.4

## Slide 9
無線LAN (Wi-Fi)で機器を接続する。
LANケーブルで接続する場合は高速で安定してデータを送ることができます。但し離れた部屋にある機器を接続する場合は、長いLANケーブルを家の中に配線する必要があります。このため、無線LANを使って接続することもできます。 無線LANを使用する場合は、家の中に親機という機器を設置します。ちょうと有線接続で説明したハブの用に個々の機器がこの親機と通信して、繋がることになります。親機に対して個々の機器には無線LAN子機機能が必要になります。現在多くのパソコンや家電はこの無線LAN子機機能が初めから内臓されているものが多くなっています。子機機能がないものについては、外付けの無線LAN子機の装置を使い、そこからLANケーブルを使って接続します。 また無線LAN親機を無線LANアクセスポイントと呼びます。
パソコン (無線LAN子機機能内蔵) 192.168.0.2
テレビ 192.168.0.3
ブルーレイ・レコーダー (無線LAN子機機能内蔵) 192.168.0.4
無線LAN子機
無線LAN親機/ 無線LANアクセスポイント

## Slide 10
ホームネットワークをインターネットに接続する。
光回線/ ADSL回線
ADSLモデム
光回線終端装置
ホームネットワークをインターネットに接続する場合は、PC1台で接続していた時のPCの代わりにルーターという装置を入れます。そのため光回線終端装置/ADSLモデムとルータはLANケーブルで接続します。 ルータの役割は異なるネットワークを接続することにあり、この場合、WAN/Internetの世界中つながっている巨大なネットワークと、小さなホームネットワークをつなぐことです。 ルータは2つのIPアドレスを持っています。一つはグローバルIPアドレスで、インターネット内のコンピュータと通信するためのものです。もう一つはプライベートIPアドレスで、ホームネットワーク内の機器と通信するためのものです。ホームネットワーク内の機器もルータと同様なプライベートアドレスを持っています。
グローバルIPアドレス ○○○.○○○.○○○.○○○
WAN/Internet側
LAN/ホームネットワーク側
プライベートIPアドレス 192.168.0.1
IPアドレス 192.168.0.2
IPアドレス 192.168.0.3
IPアドレス 192.168.0.4
ルーター

## Slide 11
すごいぞ無線LANルーター(その1)
現在、実際のホームネットワークではルーターとして無線LANルーターという製品を使用することになります。これは単にルーターだけでなく、いろいろな機能が入っています。 1. PPPoEという機能でプロバイダーに自動接続し、グローバルアドレス等を取得します。 2. 有線LAN用のハブと無線LAN親機の機能があり、有線および無線で複数のネットワーク機器を接続することができます。 3. LAN側の機器にはプライベートIPアドレスを割り付けることが必要ですが、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)サーバー機能で、接続されている機器が自動的に空いて入れアドレスを使用することができます。 4. ルーターに割り付けられるグローバルIPアドレスは一つだけですが、NAPT（Network Address Port Translation）機能で複数の機器が同時にインターネットを利用できます。
グローバルIPアドレス ○○○.○○○.○○○.○○○
WAN/Internet側
LAN/ホームネットワーク側
IPアドレス (自動的に取得)
IPアドレス
(自動的に取得) 192.168.0.3
IPアドレス (自動的に取得) 192.168.0.4
無線LANルーター
複数の機器のアクセスをサポート
インターネットサービスプロバイダーに自動接続
有線用ハブ
無線LAN親機

## Slide 12
2種類の通信方法を切り分けるスマートフォン
全スライドでは、いろいろな無線系の通信規格を示しましたが、普通のスマートフャンでは3G/LTEなどの広域系とWi-Fiのローカルの2つの通信機能を持っています。 そのため、インターネットにアクセスする場合、無線LAN親機が無い場合は、3G/LTEのパケット通信を使用してアクセスします。一方、無線LANの電波が届く範囲にスマートフャンがある場合は、Wi-Fiで無線LAN親機を通してアクセスします。この場合は、パケット通信費用はかかりません。
すでに自宅にインターネット接続がある場合、無線LANルーターを購入し、スマートフャンをそれに接続できるようにすると、自宅からインターネットに接続するのは無料で高速でできるようになります(但し、もとからあるプロバイダーへの費用は払う必要がありますが)。 また駅やファーストフード店など、多くの場所で無料の無線LANのアクセスポイントが設置されているところがあります。これらも同様にスマートフォンからWi-Fi経由で接続できます。
無線LAN親機の電波の届く範囲
無線LAN親機が無い範囲
インターネットはWi-Fiで通信
インターネットは3G/LTEのパケット通信で携帯基地局経由で通信

## Slide 13
無線LANを安全に使う
セキュリティ | 認証 | 暗号化 | 特徴
★ | 無 | WEP | 用意に解読される。使用しない
★★★ | WPA PSK | TKIP | 解読は国難
★★★★ | WPA PSK | AES | 解読は非常に困難
★★★★★ | WPA2 PSK | AES | 現状解読されていない
無線LANに侵入してPCの情報を盗み出そう。
隣の家の無線LANからインターネットをタダで使おう。
通信データを盗聴しよう。
* PSKは機器によってパーソナルと表示されていることがあります。
無線LANは手軽に機器を接続できますが、外部からアクセスさせたり、データを解読される危険が非常にあります。そのため、無線LANを設置した場合には上表で示すようなセキュリティの設定を必ず行う必要があります。可能であれば “WPA2 PSK(パーソナル) –AES”を指定してください。

## Slide 14
ホームネットワークの基礎知識(サービス・デバイス) ホームネットワークで機器を接続してネットワークにするイメージはつかめましたか。次のどのようなことをネットワークで実現するか考えてみましょう。

## Slide 15
ホームネットワークにハードディスクを追加する
NASとしてハードディスクを追加
個々の機器にハードディスクを追加
レコーダに外付けHDDを追加
テレビに外付けHDDを追加 -> レコーダーに変身
無線LANルーターに外付けHDDを追加 -> NASに変身
NASをネットワークに追加
ブルーレイレコーダーにはHDD内臓されていますが、すぐにいっぱいになってしまいます。ホームネットワークや個々の機材にハードディスクを追加すれば、多くの番組が保存できるようになります。
レコーダには外部のハードディスク(HDD)が接続できるようになっています。USBケーブルで接続でます。また、最近のテレビではHDDを追加すると録画できる機能を持つものがあります。 ネットワーク自体にハードディスクを追加することもできます。NAS(Network Attached Storage:ネットワークアタッチトストレージ)は主に有線でネットワークに直接つなげることができるHDDで、いろいろな機材からそのHDDを使用することができます。無線LANルータもすごくて、外付けのHDDを追加するとNASとして動作するものが多いです。 (注意: ただしレコーダーなどで直接、NASに録画できる製品はあまりありません)

## Slide 16
DLNAサーバー 写真/音楽 著作権の問題の無い映像
マルチメディア系とデータ系の区別
DLNAサーバー 著作権のある 映像
DLNAクライアントで使用
NAS
DLNAのようなマルチメディアは比較的に新しい機能ですが、NASは企業などでは1990年代から使われていた機能です。NAS自体は外付けのハードディスクのようにネットワークに接続されたディスクを新しいドライブとして使用することができます。これにより複数のPCでファイルやデータを簡単に共有することができます。 このように、ホームネットワークの中にはDLNA技術を中心としたマルチメディア系のネットワークと従来のドライブやファイルの概念で利用するデータ系のネットワークが共存することになります。パソコンは両方のネットワークを使えますし、またNASも両方のネットワークに対応できます。このた違いや著作権の有無などを考慮して、どこに情報を格納するか検討する必要があります。
ファイルサーバー ファイル 写真/音楽 著作権の問題の無い映像
DLNAクライアント
パソコンとしてデータ・ファイルを扱う
ネットワーク プリンター
マルチメディア系
データ系

## Slide 17
バックアップ 大切な映像や写真、仕事で使っているファイルはパソコンや機器の故障などで無くなってほしくないものです。ブルーレイなどの外部メディアやNASに保存したりします。もし家が火事になった場合を考えると別の場所としてインターネット上のディスクにバックアップをとることも安全です。 データの保護 一部のNASではハードディスクの故障に対してデータを保護するためのRAID機能をサポートしているものがあります。RAID1ではミラーリングといって2台のハードディスクに同じデータを記録し、1台が故障してもデータが安全なようにしています。
ワンポイントICT: データのバックアップと保護
インターネット
RAID1(ミラーリング)
=
ディスクへバックアップ (取り外し可能メディア)
NASへバックアップ
インターネット上のネットディスクにバックアップ
銀行や多くの企業でも同じような考え方でデータを守っています。定期的にバックアップをとる、RAIDディスクの使用、そして地震など少ない地域にバックアップセンターを作って、随時データを保存しています。
NASへ ダビング

## Slide 18
インターネット上のVOD・SNSサービスの利用 = Smart TV
テレビとインターネットの融合が急速に進み、スマートフォンのようにインターネット上の動画配信サービスやSNSをテレビで利用するスマートTVという製品が生まれてきています。 スマートTVの機能を持つレコーダーやテレビならば、ホームネットワークでインターネットに接続していれば、インターネット上のいろいろなサービスが利用できます。 少し前の機器でスマートTV機能が無いものは、ゲーム機を接続することで同様なことができます。 また多くの携帯会社ではステック型のスマートTV機器を発売しています。これは無線LANで接続することができ、簡単に既存のテレビをスマートTVにすることができます。また同様な機器としてApple TVやPS vita TVのような製品も出てきています。
インターネット
スマートTV機能有のレコーダー/TV
スマートTV機能無のTV
スマートTV相当の機能を持つゲーム機を接続
スマートTVステックをTVに接続(HDMIに差す)

## Slide 19
これでホームネットワークの基礎知識(理論編)の授業を終わります。難しかったですか、ただし、あなたが家で快適なホームネットワークを構築したかったら必要な知識ばかりです。 実際にホームネットワークを設計・構築するときに再度、思い出してください。

## Slide 20
© Go Ota, 2014/12//18
今回の学習では、実際に皆さんの家で使えるようなホームネットワークを設計していきましょう。
本学習は「ホームネットワークを作ろう - ホームネットワークの基礎知識(理論編)」相当の学習で技術的な内容が理解できていることを前提としています。 また、この分野の技術進歩が速いため、この教材は2014年12月の情報をもとにしています。

## Slide 21
ホームネットワークで出来ること(基本)
インターネット接続の共有 | 家庭内でテレビ、レコーダー、タブレット、スマホなどをインターネットに接続します。
録画映像の共有 | レコーダーやビデオカメラで撮った画像をデバイス間で共有します。
写真やデータの共有 | 複数のパソコンやスマホでファイルを共有したり、複数のデバイスで写真を共有します。
プリンターの共有 | 複数のパソコンやタブレット・スマホでプリンターを共有します。
ホームネットワークを作るといろいろなことができるようになります。ここでは基本的に利用方法を考えていきます。ただし基本と言っても、その実現方式にもいろいろな方法があります。 次のスライドからその選択肢を見ていきましょう。 最近ではいろいろなデバイスがホームネットワーク対応になっていて非常に多くの選択肢があります。

## Slide 22
選択枝1:インターネットの接続/家庭内LANの構成
無線で接続
ADSL/光回線 などで接続
インターネット接続
有線で接続
無線で接続
WiMaxで接続
WiMaxで接続
無線LAN ルーター
光回線やADSLでインターネットに接続し、無線LANルーターを使い、家庭内を無線又は有線で接続することが一般的です。映像などを使用する場合は、最新の IEEE 802.11n の高速無線LANが必要で、安定性をもとめるならば有線のLANを使用します。 また、最近ではWiMaxなどの広域無線インターネット接続も普及したため、Wimaxのポータブルルーターを使用するだけで、家庭内で小規模の無線ホームネットワークを構築できます。さらにWimaxルーターを無線LANルーターに接続して本格化することもできます。

## Slide 23
選択枝2:録画映像の共有
最近では各メーカーともホームネットワークに力を入れてきていて、映像の共有に関しては多くの選択肢があります。 ・最新のテレヒではHDDを追加するとレコーダーになるものが増えています。 ・著作権関係のDTCP-IP機能を持った製品が増えています。例えば、DTCP-IP付きのNASにダビングできるブルーレイレコーダーなどが増えています。
DLNAサーバー(録画・蓄積)
DLNAクライアント(再生)
録画機能付きテレビ:HDD追加 (DLNA/ネット機能付き)
ブルーレイレコーダー (DLNA/ネット機能付き)
録画機能付きNAS: (NAS:ネットワークアクセスサーバー)
録画機能付きパソコン
DLNAサーバー(蓄積)
DTCP-IP機能付きNAS
DTCP-IP機能で ダビング
ブルーレイレコーダー (DLNA/ネット機能付き)
テレビ(DLNA/ネット機能付き)
パソコン(DLNAソフト)
スマホ・タブレット(DLNAソフト)
携帯ゲーム機(DLNAソフト)
据え置きゲーム機(DLNA機能付き)

## Slide 24
選択枝3:写真やデータの共有
DLNAの機能では写真も共有できます。このため映像を共有するデバイスで写真も共有することができます。
DLNAサーバー(写真の蓄積)
DLNAクライアント(写真再生)
NAS
ネットワークサーバー(写真・データ蓄積)
無線LANルータ+HDD
(パソコンの共有ディスク)
パソコン
スマホ・タブレット(共有ソフト)
ネットワーク上でデータを共有するためにはネットワークサーバーを使用する必要があります。 製品としてNASを使用することが一般的ですが、多くの無線LANルーターにはHDDを追加することによりNASになる機能を持っています。

## Slide 25
選択枝4:プリンターの共有
最近のプリンターは無線LAN機能がついたものが増えています。これらのプリンターはすぐに共有することができます。 NASや無線LANルーターにプリンターを接続してネットワークプリンターとして共有して使用することもできます。
NAS+プリンター
ネットワークプリンター
無線LANルータ+プリンター
(パソコンの共有プリンター)
パソコン
スマホ・タブレット(共有ソフト)
ネットワーク機能付き プリンター(有線/無線)

## Slide 26
ホームネットワークの構成図を作成する ネットワークを構築する場合は、まず、どんな機械をどのように接続するか決めるためネットワーク構成図を作成します。
次のスライドから、いくつかの構成図のサンプルを示します。自分がホームネットワークで実現したいことや、すでに持っている機材などをもとに、構成図を作成してみましょう。

## Slide 27
構成図サンプル1:個人用ミニシステム
WiMax ルーター
無線LANルーター
録画機能付きNAS: (NAS:ネットワークアクセスサーバー)
録画機能付きNAS: (テレビ機能の提供/録画 写真・データの保存)
パソコン
スマホ
無線LAN機能付き プリンター
小さなシステムですが、パソコンやスマホでテレビや録画した番組を見ることができます。 また、家ではスマホはWifi接続できます。
DLNAサーバーとの接続は汎用のソフトでできますが、同一メーカーのクライアント(パソコンやスマホ)だと専用のソフトで接続や操作が楽になります。

## Slide 28
構成図サンプル2:家庭用システム
無線LAN ルーター +プリンター
テレビ+ ブルーレイレコーダー
パソコン
スマホ
家でも、ここの図にあるような機器があるかもしれません。それらをネットワークで接続したりDLNAソフトを用意するだけで、写真や映像をいろいろな機器で共有できて、かなり便利になります。
ADSL/光回線 などで接続
テレビ+ 据え置きゲーム機
ブルーレイレコーダーをDLNAサーバーとして写真や映像を保存・配信します。 また据え置き型ゲーム機でもDLNAをサポートしているか確認しましょう。

## Slide 29
構成図サンプル3:家庭用本格システム
無線LAN ルーター
テレビ+ ブルーレイレコーダー
パソコン
スマホ
録画機能付きのNASを追加するだけで、ぐっと本格的なホームネットワークになります。この追加で録画できる番組が増えるとともに、パソコンのファイル等を保存してバックアップしたり、パソコン間で共有することができます。
ADSL/光回線 などで接続
テレビ+ 据え置きゲーム機
無線LAN機能つき プリンター
録画機能付き NAS
据え置きパソコン

## Slide 30
構成図サンプル4:家庭用大規模システム
無線LAN ルーター
テレビ+ ブルーレイレコーダー
パソコン
スマホ
ADSL/光回線 などで接続
テレビ+HDD 据え置きゲーム機
無線LAN機能つき プリンター
DTCP-IP 機能付き NAS
据え置きパソコン + 無線LAN子機
テレビ+ ブルーレイレコーダー (無線LAN機能つき)
携帯 ゲーム機
タブレット
最近の携帯型のIT機器は、ほとんどWiFiの接続ができます。これらもホームネットワークに接続できます。同様にブルーレイレコーダーなどのAV機器も高速の無線接続に対応したものが増えてきていて、離れた部屋の機器も簡単に接続できるようになってきています。
高速LAN接続が接続機器の台数が増えると、電波の干渉などで速度が十分でないことがあります。使用する無線LANのモードなど注意する必要があります。

## Slide 31
ホームネットワークの構成リストを作成する ネットワーク構成図が出来たら、どんな機材を具体的に使用するか機材リストを作成しましょう。
機材リストには、ネットワークの構築に必要なケーブルや必要に応じて無線LANの子機、Hubなどのリストアップしましょう。