## Slide 1
ホームネットワークを作ろう - ホームネットワークの基礎知識(理論編)
© Go Ota, 2014
最近の家電は高機能が進み、ネットワークでつなげることが簡単にできるようになりました。すでに皆さんの家にある家電でもつなげることにより新しい便利な使い方がいろいろできます。
ここでは、これらホームネットワークを構築する場合に必要な知識を習得していきましょう。
注意: この分野の技術進歩は非常に早く、この資料は2014年4月の情報をもとに作成しています。

## Slide 2
ホームネットワークでできること1: 録画映像の共有
ブルーレイレコーダーに録画した番組をネットワークに繋がっている、他の部屋のテレビで再生することができる。
家に複数のブルーレイレコーダーがある場合は他のレコーダーで録画した番組を他のレコーダーで再生することができる。
ネットワークに繋げたハードディスクに録画することができ、他のテレビパソコンなどで再生することができる。
ブルーレイレコーダーに録画した番組をネットワークに繋がっている、パソコンで再生することができる。
ブルーレイレコーダーに録画した番組をネットワークに繋がっている、スマートフォンや携帯ゲーム機で再生できる。

## Slide 3
ホームネットワークでできること2: VODとWebの利用
ホームネットワークがインターネットに接続されていると、テレビやスマートフォン、携帯ゲーム機で次のような番組が見れたり、オンラインゲームができます(スマートフャンではバケット通話量がかからない)
VOD(有料:Huleなど、無料:Gyoなど)でいろいろな番組や映画が自宅で見れる。
You tube, ニコニコ動画が自宅で見れる。
オンラインゲームの使用できる。
インターネットへの接続
VOD: Video On Demand ネットワークを通じて、要求した映像を配信する仕組み

## Slide 4
ワンポイントICT: サーバーとクライアント
サーバー
DLNAサーバー (ブルーレイレコーダー)
クライアント
Yahoo!
いくつかのスライドでは、コンピュータやネットワークの用語や技術を説明します。用語で難しいものもありますが、すべて製品のカタログや設定画面で出てくるものばかりです。これらの意味がわからないと正しい製品を買うこともできないですよ。
Webブラウザ (Webクライアント)
DLNAクライアント
Webサーバー
←再生したい番組の要求
要求された番組の配信→
←見たいWebページの要求
要求されたWebページの配信→
ネットワーク上ではいろいろなことができます。これら利用できるものをサービスと呼んでいます。例えばTwitterやWebページ自体が一つ一つのサービスになります。 サービスの実現するために、サーバーとクライアントという二種類の機械が必要になります。クライアントは皆さんが通常使うものでいろいろな要求を指定します。またサーバーはクライアントから受け取った要求に対してデータなどを通常は配信します。 録画した番組を携帯ゲームで再生する場合などは、レコーダーがサーバーになり携帯ゲーム機がクライアントになります。 個々のサービスごとにサーバーとクライアントがあることになります。

## Slide 5
ホームネットワークでできること3: 電話の利用
ホームネットワークがインターネットに接続されていると
LineやSkypeなどの通話アプリを使用して相手が同じアプリを使用している場合は、パケット通信費用がかからずに通話できる。
Skypeなどの通話アプリを使用して安価に、他の固定電話や携帯電話と通話できる。
Skypeなどのテレビ会議アプリでパケット通信費用がかからずに、テレビ会議ができる。
スマートフャンを普通の電話の子機として使用できる。スマートフォンで使いながら通常の固定電話の料金で会話できる。
インターネットへの接続

## Slide 6
ホームネットワークでできること4: 写真やデータの共有
ネットワークにつながったハードディスクやプリンターなどの機材をいろいろな機器から利用できる。
レコーダー、パソコン、ネット上のハードディスクに格納された写真、音楽や映像などをいろいろな機材で再生できる。

## Slide 7
ホームネットワークの基礎知識(ネットワーク) まず、ホームネットワークを構築するために次のようなことをするための知識を学習していきましょう。 ネットワークでの機器の接続方法 家の中で物理的にどのように接続していくか インターネットとホームネットワークの接続 ネットワークでの機器の設定方法 各機器の設定画面を理解するための知識
ホームネットワークを構築する時にLANという言葉が良く出てきます。これは Local Area Network (ローカルエリアネットワーク)の略で狭い地域・場所のネットワークという意味になります。 これに対してWANという言葉があります。これは Wide Area Network (ワイドエリアネットワーク)の略で広い地域でのネットワークという意味になります。インターネットも世界規模につながったWANと言えます。

## Slide 8
IPアドレス
電話番号だけで相手と通話できるように、世界上の電話機には電話番号がつけられています。
同様にネットワークに繋がれたインターネット上のコンピュータにも同様にIPアドレスという番号がつけられています。電話と同様に世界中で同じ番号がないので、例えばあなたがヤフーのWebを見たい場合は、182.22.59.229のコンピュータにつなげば、そのWebのページを見ることができます。 IPアドレスは.(ドット)で区切られた4つの数字の組み合わせで表し、各数字は0-255の値を指定します。 0～255. 0～255. 0～255. 0～255
警視庁 03-3501-0110
文部科学省 03-5253-4111
首相官邸 03-3581-0101
ヤフーJapan www.yahoo.co.jp
182.22.59.229
文部科学省 www.mext.go.jp
202.232.190.221
首相官邸 www.kantei.go.jp
202.232.86.11
電話番号
ネットワーク上のコンピュータの番号

## Slide 9
グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス
世界中のコンピュータにはIPアドレスがつけられていて、これをグローバルIPアドレスと呼んでいて、IANA（Internet Assigned Numbers Authority）がその割り当てを管理しています。あなたが自宅でネットワークを作る場合も、個々の機器にIPアドレスをつける必要がありますが、いちいちIANAに申請しなくても、プライベートIPアドレスとして勝手に番号をつけることができます。次のIPアドレスがプライベートIPアドレスで使用できるものです。 10.0.0.0～10.255.255.255
172.16.0.0～172.31.255.255
192.168.0.0～192.168.255.255 (普通ホームネットワークを作る場合は192.168.0.xxx や192.168.1.xxxのIPアドレスが良く利用されています。
ヤフーJapan www.yahoo.co.jp
182.22.59.229
文部科学省 www.mext.go.jp
202.232.190.221
首相官邸 www.kantei.go.jp
202.232.86.11
グローバルIPアドレス
プライベートIPアドレス
パソコン 192.168.0.2
テレビ 192.168.0.3
ブルーレイ・レコーダー 192.168.0.4

## Slide 10
ケーブル(有線)で機器を接続する。
ホームネットワークで機材を接続する場合、LANケーブルを使用します。2台だけつなぐ場合は、LANケーブルで直接接続することもできますが、普通はハブという装置を使って複数の機材を接続します。 ハブはLANケーブルを差し込み口が数個あり、そこにケーブルを差し込みます。同様に各機器にもLANケーブルの差込口があります。 ハブとLANケーブルは通信速度に対応したいくつかの種類がありますが、ホームネットワークで映像を主に使いたい場合は、ギガビット対応(1G, 1000M)のものを使用します。
パソコン 192.168.0.2
テレビ 192.168.0.3
ブルーレイ・レコーダー 192.168.0.4
LANケーブルとそのコネクター
ハブ
ハブ

## Slide 11
無線LAN (Wi-Fi)で機器を接続する。
LANケーブルで接続する場合は高速で安定してデータを送ることができます。但し離れた部屋にある機器を接続する場合は、長いLANケーブルを家の中に配線する必要があります。このため、無線LANを使って接続することもできます。 無線LANを使用する場合は、家の中に親機という機器を設置します。ちょうと有線接続で説明したハブの用に個々の機器がこの親機と通信して、繋がることになります。親機に対して個々の機器には無線LAN子機機能が必要になります。現在多くのパソコンや家電はこの無線LAN子機機能が初めから内臓されているものが多くなっています。子機機能がないものについては、外付けの無線LAN子機の装置を使い、そこからLANケーブルを使って接続します。 また無線LAN親機を無線LANアクセスポイントと呼びます。
パソコン (無線LAN子機機能内蔵) 192.168.0.2
テレビ 192.168.0.3
ブルーレイ・レコーダー (無線LAN子機機能内蔵) 192.168.0.4
無線LAN子機
無線LAN親機/ 無線LANアクセスポイント

## Slide 12
ワンポイントICT: Wi-Fiの規格
規格 | 登場 | 速度 | 使用電波 | 特徴
11a | 1999 | 54Mbps | 5GHz(専用) | Wifi専用電波で安定していて割と早い、通信範囲が狭い
11b | 1999 | 11Mbps | 2.5Ghz(共用) | 遅く、他の機器でも使用する電波を使うため干渉した時遅くなる。
11g | 2003 | 54Mbps | 2.5Ghz(共用) | 11bの上位、割と早いが干渉した時遅くなる。
11n | 2009 | 600Mbps | 2.5Ghz(共用) 5GHz(専用) | 高速かつ安定した接続が可能。但し、11aおよび11bと混在させると遅くなる。
11ac | 2014 | 6.9Gbps | 5GHz(専用) | 飛躍的に速度が向上したもの、非常に新しい技術で今後利用が進む
Wi-Fiも技術の進歩によって、上表のようにどんどん新しく性能の高い規格でき、それに対応した製品が販売されてきました。ポイントとしては親機と子機は同じ規格のものでしか通信できないということです。無線LANを購入する時はどの規格をサポートしているか十分に確認しましょう。
また、もっとも新しい11acでは映像の通信などにも十分速度をもっていますが、今までの無線LANでは十分なスピードがでなかったため、有線で機器を接続していた人も多いです。ただし11acが出来たので、ホームネットワークでも無線LANの利用が進むことが予想されます。

## Slide 13
1台のPCをインターネットに接続する。
光回線 (光ファイバーケーブル)
ADSL回線 (電話回線:銅線)
ADSLモデム
光回線終端装置(ONU)
家の中
パソコンをプロバイダーに接続した時に、プロバイダーがグローバルIPアドレスをパソコンに割り付け。
いよいよホームネットワークをインターネットに接続しますが、その前にまず1台のPCを接続する場合を考えてみましょう
インターネットに接続する場合は、プロバイダーと契約して光回線又はADSL回線を家で使えるようにします。 実際家の外まできている回線はそのままPCには接続することはできずに、それぞれ光回線終端装置又はADSLモデルを設置します。この両方の装置にはLANの口があるので、LANケーブルでPCと接続します。 実際にインターネットに接続するときは、接続時にプロバイダーが個々のPCにグローバルIPアドレスを割り付けることによって世界中のコンピュータと通信できるようになります。
グローバルIPアドレス ○○○.○○○.○○○.○○○

## Slide 14
ホームネットワークをインターネットに接続する。
光回線/ ADSL回線
ADSLモデム
光回線終端装置
ホームネットワークをインターネットに接続する場合は、PC1台で接続していた時のPCの代わりにルーターという装置を入れます。そのため光回線終端装置/ADSLモデムとルータはLANケーブルで接続します。 ルータの役割は異なるネットワークを接続することにあり、この場合、WAN/Internetの世界中つながっている巨大なネットワークと、小さなホームネットワークをつなぐことです。 ルータは2つのIPアドレスを持っています。一つはグローバルIPアドレスで、インターネット内のコンピュータと通信するためのものです。もう一つはプライベートIPアドレスで、ホームネットワーク内の機器と通信するためのものです。ホームネットワーク内の機器もルータと同様なプライベートアドレスを持っています。
グローバルIPアドレス ○○○.○○○.○○○.○○○
WAN/Internet側
LAN/ホームネットワーク側
プライベートIPアドレス 192.168.0.1
IPアドレス 192.168.0.2
IPアドレス 192.168.0.3
IPアドレス 192.168.0.4
ルーター

## Slide 15
すごいぞ無線LANルーター(その1)
現在、実際のホームネットワークではルーターとして無線LANルーターという製品を使用することになります。これは単にルーターだけでなく、いろいろな機能が入っています。 1. PPPoEという機能でプロバイダーに自動接続し、グローバルアドレス等を取得します。 2. 有線LAN用のハブと無線LAN親機の機能があり、有線および無線で複数のネットワーク機器を接続することができます。 3. LAN側の機器にはプライベートIPアドレスを割り付けることが必要ですが、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)サーバー機能で、接続されている機器が自動的に空いて入れアドレスを使用することができます。 4. ルーターに割り付けられるグローバルIPアドレスは一つだけですが、NAPT（Network Address Port Translation）機能で複数の機器が同時にインターネットを利用できます。
グローバルIPアドレス ○○○.○○○.○○○.○○○
WAN/Internet側
LAN/ホームネットワーク側
IPアドレス (自動的に取得)
IPアドレス
(自動的に取得) 192.168.0.3
IPアドレス (自動的に取得) 192.168.0.4
無線LANルーター
複数の機器のアクセスをサポート
インターネットサービスプロバイダーに自動接続
有線用ハブ
無線LAN親機

## Slide 16
ワンポイントICT: 携帯/無線系の規格
範囲 | 名称 | 策定者 | 特徴
広域 | 2G |  | 第2世代の携帯電話方式でデジタル技術を利用した最初の世代の携帯電話。NTTのFOMAなど
 | 3G | ITU | 第3世代移動通信システム,国際電気通信連合 (ITU) が定める「IMT-2000」 (International Mobile Telecommunication 2000) 規格に準拠した通信システム。現在の主な携帯電話の規格
 | 4G | ITU | 第4世代移動通信システムとは、ITUが定めるIMT-Advanced規格に準拠する無線通信システム。現在技術的にはLTE advancedとWimax2がこの規格として認証されている。
 | LTE | 3GPP | Long Term Evolution:新たな携帯電話の通信規格である。第3.9世代携帯電話 (3.9G)と呼ばれ、最大112.5Mbps(下り)の通信が可能
 | Wimax | IEEE | Worldwide Interoperability for Microwave Access:無線通信技術の規格。最大40Mbps(下り)が可能。Wimax-2でほぼLTE advancedと同様の規格となる見込み
ローカル | Wi-Fi | IEEE | Wi-Fi Allianceによって、相互接続が確認されたIEEE 802.11規格の無線装置。数十～数百mの通信が可能。
厳密な意味でITUのIMT Advancedの規格を実現した市販携帯電話はまだないみたい。ただし、4Gの名称の使用条件が緩和されたので、3.9Gの技術を使用したau 4G LTE(KDDI), SoftBank 4G LTE(ソフトバンク),Xi:クロッシィ(NTTドコモ)があります。

## Slide 17
2種類の通信方法を切り分けるスマートフォン
全スライドでは、いろいろな無線系の通信規格を示しましたが、普通のスマートフャンでは3G/LTEなどの広域系とWi-Fiのローカルの2つの通信機能を持っています。 そのため、インターネットにアクセスする場合、無線LAN親機が無い場合は、3G/LTEのパケット通信を使用してアクセスします。一方、無線LANの電波が届く範囲にスマートフャンがある場合は、Wi-Fiで無線LAN親機を通してアクセスします。この場合は、パケット通信費用はかかりません。
すでに自宅にインターネット接続がある場合、無線LANルーターを購入し、スマートフャンをそれに接続できるようにすると、自宅からインターネットに接続するのは無料で高速でできるようになります(但し、もとからあるプロバイダーへの費用は払う必要がありますが)。 また駅やファーストフード店など、多くの場所で無料の無線LANのアクセスポイントが設置されているところがあります。これらも同様にスマートフォンからWi-Fi経由で接続できます。
無線LAN親機の電波の届く範囲
無線LAN親機が無い範囲
インターネットはWi-Fiで通信
インターネットは3G/LTEのパケット通信で携帯基地局経由で通信

## Slide 18
無線LANを安全に使う
セキュリティ | 認証 | 暗号化 | 特徴
★ | 無 | WEP | 用意に解読される。使用しない
★★★ | WPA PSK | TKIP | 解読は国難
★★★★ | WPA PSK | AES | 解読は非常に困難
★★★★★ | WPA2 PSK | AES | 現状解読されていない
無線LANに侵入してPCの情報を盗み出そう。
隣の家の無線LANからインターネットをタダで使おう。
通信データを盗聴しよう。
* PSKは機器によってパーソナルと表示されていることがあります。
無線LANは手軽に機器を接続できますが、外部からアクセスさせたり、データを解読される危険が非常にあります。そのため、無線LANを設置した場合には上表で示すようなセキュリティの設定を必ず行う必要があります。可能であれば “WPA2 PSK(パーソナル) –AES”を指定してください。

## Slide 19
スマートフォンを電話子機にする。
最近、スマートフォンを子機として利用できる固定電話機が販売されています。 電話機を無線LAN親機と接続します。無線LANを通じて電話機とスマートフォンが接続され、スマートフォンが子機としと動作することができます。 スマートフォン側は通常の操作で会話でき、スマートフォーンの電話帳から選んで電話をかれることもできます。
固定電話回線

## Slide 20
ホームネットワークの基礎知識(サービス・デバイス) ホームネットワークで機器を接続してネットワークにするイメージはつかめましたか。次のどのようなことをネットワークで実現するか考えてみましょう。

## Slide 21
ホームネットワークにハードディスクを追加する
NASとしてハードディスクを追加
個々の機器にハードディスクを追加
レコーダに外付けHDDを追加
テレビに外付けHDDを追加 -> レコーダーに変身
無線LANルーターに外付けHDDを追加 -> NASに変身
NASをネットワークに追加
ブルーレイレコーダーにはHDD内臓されていますが、すぐにいっぱいになってしまいます。ホームネットワークや個々の機材にハードディスクを追加すれば、多くの番組が保存できるようになります。
レコーダには外部のハードディスク(HDD)が接続できるようになっています。USBケーブルで接続でます。また、最近のテレビではHDDを追加すると録画できる機能を持つものがあります。 ネットワーク自体にハードディスクを追加することもできます。NAS(Network Attached Storage:ネットワークアタッチトストレージ)は主に有線でネットワークに直接つなげることができるHDDで、いろいろな機材からそのHDDを使用することができます。無線LANルータもすごくて、外付けのHDDを追加するとNASとして動作するものが多いです。 (注意: ただしレコーダーなどで直接、NASに録画できる製品はあまりありません)

## Slide 22
ワンポイントICT: 容量と速度の単位
ホームネットワークで番組録画を中心に使用する場合は、特に容量の計算が必要で、どのぐらいの番組がHDDに入るか知っておく必要があります。また通信速度ですが、通常理論的な最大スピードがカタログなどに載っていますが、実際は半分または数分の1ぐらいしか実際にスピードがでないことが多いです。
 | 通信回線の速度 | ハードディスクの容量
基本単位 | bit (電気の1つのon/off) bps(pet per second) | Byte (8bit, 英字1文字分)
x1000 | 1Kbps = 1024bps | 1KB = 1000B
x1000 x 1000 | 1Mbps = 1024Kbps | 1MB = 1000KB
x1000 x 1000 x1000 | 1Gbps = 1023Mbps | 1GB = 1000MB
x1000 x 1000 x1000 x 1000 |  | 1TB = 1000GB
録画に関する計算の例: 1時間(60分)の番組の容量 = 約4GB, HDDが500GBの場合は、500GB/4GB =125時間の録画が可能 この場合、4GB = 8Bit * 1000KB * 4GB = 32000Mbitの情報がある。 32000Mbit / 60分/60秒 = 8.9Mbps 最低限 8.9Mbpsの通信速度が必要になる。

## Slide 23
ワンポイントICT: 映像の容量の要因:サイズと圧縮方法
録画モード | 1時間の録画容量 | 特徴 | ディスクへの記録
DRモード | 8GB | 放送時のデジタル情報をそのまま記録 | ◎ハイビジョンとして記録
AVCモード | 1.5GB ～6GB | ハイビジョンの画面として記録。いくつかの圧縮レベルがある。 | ○ハイビジョンとして記録
VRモード | 0.6GB～5GB | 昔のアナログ放送の画面として記録。 幾つかの圧縮レベルがある。 | △従来のアナログ放送レベルとして記録
DRモード 無圧縮、放送時のデータ(字幕など)すべて保存 画像が鮮明、動きがなめらか
AVCモード/ RVモード 画像圧縮、放送時のデータ(字幕など)の一部保存 画像が不鮮明、動きがぎくしゃく
圧縮
ブルーレイレコーダーには、いくつかの録画モードがあります。一般的な名称は上表に示しましたが、個々のメーカーでDR以外は別の名称をつかっていることが多いです。 DRモードは放送時すべての情報が残りますが、容量が大きくなるので普通はAVCモードで録画することが多くなります、またAVCにはいくつかの圧縮レベルがあるので、目的にあった圧縮率を番組ごとに選択するとハードディクスの中に多くの番組を録画することができます(例えば教養番組は意味がわかればいいので高圧縮のモードを指定するなど)。

## Slide 24
マルチメディアサーバー環境を整備する。
DLNA メディアネットワーク 映像・音楽・写真
DLNAサーバー DLNAクライアント
メディアサーバー機能を使用 DLNAサーバー
DLNA対応ソフトを使用(Media Player等) DLNAサーバー DLNAクライアント DLNAコントローラー
DLNAクライアント
DLNAクライアント (ゲーム機の接続)
DLNA対応ソフトを使用 DLNAクライアント/サーバー DLNAコントローラー
DLNA対応ソフトを使用 DLNAクライアント DLNAコントローラー
NAS
前のスライドで説明したように録画した番組はDLNA (Digital Living Network Alliance )規格の機器同士の間で、要求や配信することができます。個々の機器によってサーバーとして機能するかクライアントとして機能するか決まっています。またソフトの入れ替えで昨日の追加ができるものがあります。DLNAは単に映像だけでなく、音楽や写真も共有することができます。こためDLNAで構築したものをメディアネットワークと呼ぶことがあります。 またコントローラの機能を持つ機器は、例えばスマートフォーンの機器についているリモコンの代わりに使うようなこともできます。

## Slide 25
ワンポイントICT: デジタル情報と著作権 (デジタル放送)
区分 | 名称 | 内容
録画 | ダビング10 | HDDに録画後9回はブルーレイディスクなどのメディアにコピー、他のHDDに一回移動可能(元のHDDからは消去)
 | 1回だけ録画可能 | HDDに録画後1回はブルーレイディスクなどのメディアに移動可能(元のHDDからは消去)
DLNA再生 | DTCP-IP | DLNAサーバー上で暗号化のプロテクトがかかり、DTCP-IP機能を持つDLNAクライアントのみ再生が可能
デジタル情報のコピー (コピーしても情報が劣化しない)
コピー
デジタル情報の特徴としてコピーしても質が劣化しないことがあります。ただし、著作権の面からは、いくらでもコピーで同じものができることになり、作品を作った人に損害を与えます。このため地デジなどの放送でも上記のような録画などの制限をかけています。またDLNAでの再生においても、DTCP-IP機能を持つクライアントだけが再生できます(なおVRモードでの録画はアナログ情報として保存されているため、上記の制限の対象外です)。
コピー
コピー
コピー
アナログ情報のコピー (コピーするたびに情報が劣化していく)

## Slide 26
DLNA機能を持つ機器
機器名 | 機器補足(Sw等) | DLNA サーバー | DLNA クライアント | DTCP-IP | DLNAコントローラー
ブルーレイレコーダー |  | ○ | ○ | ○ | 
薄型テレビ | サーバーはHDD追加 | △ | △ | △ | 
PC | MS Media Player | ○ | ○ |  | 
 | DTCT IP対応ソフト |  | ○ | ○ | 
スマートフォン/タブレット | DLNA対応ソフト | ○ | ○ |  | 
 | DTCP IP対応ソフト |  | ○ | ○ | 
 | コントロールソフト |  |  |  | ○
NAS | メディアサーバー機能 | ○ | ○ |  | 
録画機能付きNAS | Sony nasne | ○ |  | ○ | 
据え置きゲーム | PS3 |  | ○ | ○ | 
携帯ゲーム | PS Vita |  | ○ |  | 
主に映像を中心にしたDLNA機能を持つ機器を上表に示しました。これ以外、デジタルビデオ、ビデオカメラ、フォトフレームなどもDLNA機能を持ち接続します。 DLNA規格はガイドラインであるため、各メーカーで完全に同じ機能というわけでは内容です。のたカタログ上ではメーカー独自の名前が出ている場合もあります(ソニールームリンク(Sony),お部屋ジャンプリンク(Panasonic))。そのため、可能であれば同一メーカーで製品をそろえた方がソフトなども提供されていて確実に接続することができます。なお、PS3やnasneはソニーの製品ですが、ゲーム機という性質か比較的いろいろいなメーカーとの接続に問題が内容です。

## Slide 27
DLNAサーバー 写真/音楽 著作権の問題の無い映像
マルチメディア系とデータ系の区別
DLNAサーバー 著作権のある 映像
DLNAクライアントで使用
NAS
DLNAのようなマルチメディアは比較的に新しい機能ですが、NASは企業などでは1990年代から使われていた機能です。NAS自体は外付けのハードディスクのようにネットワークに接続されたディスクを新しいドライブとして使用することができます。これにより複数のPCでファイルやデータを簡単に共有することができます。 このように、ホームネットワークの中にはDLNA技術を中心としたマルチメディア系のネットワークと従来のドライブやファイルの概念で利用するデータ系のネットワークが共存することになります。パソコンは両方のネットワークを使えますし、またNASも両方のネットワークに対応できます。このた違いや著作権の有無などを考慮して、どこに情報を格納するか検討する必要があります。
ファイルサーバー ファイル 写真/音楽 著作権の問題の無い映像
DLNAクライアント
パソコンとしてデータ・ファイルを扱う
ネットワーク プリンター
マルチメディア系
データ系

## Slide 28
バックアップ 大切な映像や写真、仕事で使っているファイルはパソコンや機器の故障などで無くなってほしくないものです。ブルーレイなどの外部メディアやNASに保存したりします。もし家が火事になった場合を考えると別の場所としてインターネット上のディスクにバックアップをとることも安全です。 データの保護 一部のNASではハードディスクの故障に対してデータを保護するためのRAID機能をサポートしているものがあります。RAID1ではミラーリングといって2台のハードディスクに同じデータを記録し、1台が故障してもデータが安全なようにしています。
ワンポイントICT: データのバックアップと保護
インターネット
RAID1(ミラーリング)
=
ディスクへバックアップ (取り外し可能メディア)
NASへバックアップ
インターネット上のネットディスクにバックアップ
銀行や多くの企業でも同じような考え方でデータを守っています。定期的にバックアップをとる、RAIDディスクの使用、そして地震など少ない地域にバックアップセンターを作って、随時データを保存しています。
NASへ ダビング

## Slide 29
インターネット上のVOD・SNSサービスの利用 = Smart TV
テレビとインターネットの融合が急速に進み、スマートフォンのようにインターネット上の動画配信サービスやSNSをテレビで利用するスマートTVという製品が生まれてきています。 スマートTVの機能を持つレコーダーやテレビならば、ホームネットワークでインターネットに接続していれば、インターネット上のいろいろなサービスが利用できます。 少し前の機器でスマートTV機能が無いものは、ゲーム機を接続することで同様なことができます。 また多くの携帯会社ではステック型のスマートTV機器を発売しています。これは無線LANで接続することができ、簡単に既存のテレビをスマートTVにすることができます。また同様な機器としてApple TVやPS vita TVのような製品も出てきています。
インターネット
スマートTV機能有のレコーダー/TV
スマートTV機能無のTV
スマートTV相当の機能を持つゲーム機を接続
スマートTVステックをTVに接続(HDMIに差す)

## Slide 30
インターネット上で無料で通話 = VoIP
インターネット
電話回線
SkypeやLineなどはVoIP(Voice over Internet Protocol)と呼ばれる技術を使って、インターネット上で音声をデータとして流して通話を実現します。メールを送ったりWebを見たりするときに料金がかからないようにインターネットに接続していれば無料で通話できます(プロバイダーへの接続費用は別途かかりますが)。 また、通常の固定電話や携帯電話にも、格安で電話することでできます。
実はG3の規格では音声通話で話していましたが、LETなどでは実際はVoIPの技術を使って音声を送っています。また、従来の固定電話の代わりに光ファイバーでインターネットをしている家庭には光電話が利用できるようになりましたが、これもVoIPです。このように従来の音声通信とデータ通信の区別はなくなりつつあり、すべてデータ通信に統合されつつあります。

## Slide 31
ワンポイントICT: 確実の通信と速度優先の通信 (TCPとUDP)
インターネット上の通信にはいろいろなレベルや方法があります。データの通信で代表的なものにTCPとUDPがあります。 TCPはコンピュータのデータなど確実に送信しなければいけない場合に使います。途中でデータが遅れなかった時に再度送るような処理もします。
これに対してUDPは速度を優先する場合に使用します。映像や音声など、少しぐらいデータが抜けてもかませないデータの通信に使用します。
TCPでのデータの送り方 |  | UDPでのデータの送り方
送信側
送信側
受信側
受信側
データ No.1送るよ
データ No.1届いたよ
データ No.2送るよ
データ No.3送るよ
データ No.1届いたよ
データ No.2届いていないよ
データ No.2もう一度送るよ
データ No.1送るよ
データ No.2送るよ
データ No.3送るよ
データ No.4送るよ

## Slide 32
これでホームネットワークの基礎知識(理論編)の授業を終わります。難しかったですか、ただし、あなたが家で快適なホームネットワークを構築したかったら必要な知識ばかりです。 実際にホームネットワークを設計・構築するときに再度、思い出してください。