## Slide 1
ホームネットワークを作ろう - ホームネットワークの基礎知識(理論編)
© Go Ota, 2014
教師用
この教材の主旨 情報科の授業でもICT技術を中心に覚えること理解することがたくさんあります。ネットワーク技術など生徒にとってなじみのないものかもしれなせんが、今回はホームネットワークを通じて身近な技術として学習することを考えました。また関連した技術の説明をかなり盛り込みました。また、できるだけ最新の技術を扱っています。 今回は理論編ですが、すべていっぺんに理解することは難しいかと思いますので、次の実践編で実際にホームネットワークを設計する段階で深く学習できればいいかと思います。 授業は説明中心になりますが、可能であればPCを使って生徒に確認させる、教師が実物で説明することができればより良いでしょう。 なお、この分野の非常に進歩の速い分野で1年たてば教材自体古くなるかもしれせん。また、今回の授業ではあつかっていないこともたくさんあります。 あと、中学の技術科でもある程度学習してきているので、生徒間の既存知識に差があることも考慮する必要があるかもとれません。

## Slide 2
授業案概要 | 
学習内容 | ホームネットワークを構築するためのネットワーク技術 ホームネットワークを構築するためのマルチメディア技術
学習目標 | ネットワークの基礎的に技術を説明できる。 マルチメディアに関する基礎的記述を説明できる。 ホームネットワークで実現できる機能を説明できる。 ホームネットワークの構成要素を説明できる。
想定時数 | 2時限 (簡単な確認作業および実物説明がある場合は、3時限の方がいいかも)
想定機材等 | ホームネットワークの確認、実物提示用機材
このレッスンプランは実際の授業で検証されたものではありません。あくまで授業実施の目安としてください。
指導要領との対応 | 
社会と情報 | 情報の科学
(1) 情報の活用と表現 イ 情報のディジタル化 (2) 情報通信ネットワークとコミュニケーション イ 情報通信ネットワークの仕組み ウ 情報通信ネットワークの活用とコミュニケーション (3) 情報社会の課題と情報モラル イ 情報セキュリティの確保 | (1) コンピュータと情報通信ネットワーク ア コンピュータと情報の処理 イ 情報通信ネットワークの仕組み

## Slide 3
レッスンプラン概要(案) |  |  | 
時間 | 内容 | 生徒の動き | 教師の動き
100分(又は150分) |  | 質問、確認作業 | スライドに沿った説明、実物による提示説明
レッスンプラン補足/改定のアイディア 2時限授業として説明中心になります。必要に応じて生徒自身の確認作業、教師による実物による提示を行って、あきさせない、具体的なもので理解させる工夫が必要かもしれません。 |  |  | 

## Slide 4
指導方法詳細(案) | 
ppt | 指導方法/補足
1 | 導入:生徒にホームネットワークに関する知識、実際の家庭での状況など質問してもいいでしょう。
2-3,5-6 | 実際のホームネットワークの活用方法の説明です。実機を見せて説明できればより良いでしょう。
4 | サービス、サーバー、クライアントの説明です。サーバーやクライアント等の言葉はスマートフォンで一般的になっていますが、明確に定義しましょう。またメールサーバーなどの他のサービスも追加で説明します。
7 | ネットワーク編の導入です。WANとLANの説明
8-9 | IPアドレス、グローバルアドレス、プライベートアドレスの説明。特に無線ルーターなどが自動設定するので、後でプライベートアドレスは細かく説明。 生徒に実際つかっているPCのIPアドレスを確認させてもよい。
10 | 有線接続の説明。昔だったらストレートケーブルとクロスケーブルの説明をするところだか、現在は不要。ホームセンターでも1GBケーブルを売っている時代。実際のハブとケーブルを提示する。
11-12 | 無線LANの説明。12の規格はここまで細かくするか悩みましたが、実際ルータ買ったり、機器の接続の確認で必要と考え入れ込みました。

## Slide 5
指導方法詳細(案) | 
ppt | 指導方法/補足
13 | インターネットの接続: 図の意味は、光については、光のデジタル信号をONUで電気的なデジタル信号に変換、ADSLについては電気的にアナログ信号をモデムで電気的なデジタル信号に変換していることを表している(青い長い棒みたいなものは乾電池で電気を表したつもり) インターネットの接続は、光、ADSL以外CATVがあるがADSLの類似で説明。 また、WiMaxルータや携帯でのテザリングの接続もあるがMVMOの普及などに従って追加説明する必要あり。
14, 15 | ルータの説明。可能であれば無線LANルーターのブラウザでの設定画面を見せて説明する。無線LANルータにはセキュリティやルーティング、DNS関連を含め他にいろいろ機能があれば別の授業で説明。
16 | 無線関係の規格です、これもここまで細かくするか悩みましたが、用語自体はすでに生徒も日常的に見聞きしているものだと思います。特にICTの用語については過去から、規格・メーカー表示・慣習的に使われているものが、ごちゃごちゃになりやすく整理してもいいかと考えています。
17,18 | 無線LANのセキュリティの説明。とにかく暗号化をするように指導すればいいです。機材が混在した場合、最もレベルの低いものに合わせる必要がある場合もあり(ルータが個別の機器にセキュリティの設定ができない場合)
19 | スマートフォンを子機にする機能は新しく(2014年4月現在)、PanasonicのVE-GDW03DLという機種でしたサポートしていません。今後類似製品が出てくると予想して入れました。

## Slide 6
指導方法詳細(案) | 
ppt | 指導方法/補足
20 | 導入ページ:
21 | USBのインタフェースについては、必要であれば実物で提示して説明。
22 | 単位の話ですが、HDDのカタログなどではx1000換算が使用されています。それ以外のハードやソフトでの1024換算で計算するので、実際500GBのHDDを買ってもソフトで見ると少なく表示されます。 あと、通信速度の実効速度は非常に難しい問題で、無線LANなどは親子間の距離の電波の強さも非常に影響し全然スピード出ないことがあります。 録画時間などは実際に日常に役立つ知識だと思います。
23 | 映像モードの説明です。これも実際のメーカーカタログでは独自の名称を使っていてわかりにくものです。 デジタル放送自体も圧縮がかかっていて規格でいうとMPEG-2 TSになります。DRモードはこのデータをそのまま保存します(DRのかわりにTSモードと呼ぶメーカもあります。これに対してAVCはMPEG-4 AVC/H.264の規格になります。(実際市販されているブルーレイの映画などもこのMPEG-4 AVCで記録されています。)。VRは状来のアナログ録画に対応したものでMPEG2規格になります。また後述する著作権の観点からVRについては、コピー自由でDTCP-IPがなくても再生できます。

## Slide 7
指導方法詳細(案) | 
ppt | 指導方法/補足
24 | DLNAのクライアントとサーバーの説明: スマートフォンのDLNAサーバーは大がかりなものではなく、スマートフォン内の映像や写真をPCで見るためのスマートフォン側のソフトになります。
25 | コピーと著作権の話。 1回だけ録画可能はCSなどの有料番組に多いです、またダビング1と呼ばれることがあります。どのようなコピー制限がかかっているかはレコーダーなどの録画名に表示されます。
26 | 同一メーカーの接続性がいいです。例えば同じメーカーのパソコンやタブレット、スマートフォンなどにも対応したソフトを提供しています。 PS3やnasneを取り上げていますが、非常にホームネットワークと相性の良い機材と個人的に思っています。
27 | データ系は従来パソコン/サーバーの共有機能を使用します。Windowsでは家庭ではWorkgroupで共有することが手軽です。あとプリンター自身にネットワーク機能がなくてもNASなどにプリンターサーバー機能があり、NAS経由でもネットワークに接続することができます。
28 | 従来レコーダーからNASの利用は困難でしたが、最近これらのコピー(ダビング)をサポートする機能がどんどん発売されています。
29 | 個人的にはスマートTVが無い場合、ゲーム機を接続するのが子供がいる家庭で一般的かと考えています。

## Slide 8
指導方法詳細(案) | 
ppt | 指導方法/補足
30 | VoIPはもともとテレビ電話を応用した技術でしたが、利用はこちらがメインになっています。Skypeなどはその流れでテレビ電話もできます。
31 | 本来ISOのレイヤーの説明があってTCP/UDPの話をするところですが、ここではTCP/UDPに話を絞りました。
その他 | 本来、外部からのホームネットワークのアクセス(外から録画番組の視聴)や画像の持ち出しも入れたいところですが、セキュリティなど話が大きくなるので、この授業では除外しています。