## Slide 1
CPUの中身の中身-ブレッドボードによる論理回路実験-
© Go Ota, 2014
教師用
この教材の主旨 この教材は、基本的にロジックICを使ったハードウェアの実習で、内容自体は多くの授業・セミナーなどで行われているもので、特に新規性の高いものではありません。ただ、説明自体は少し丁寧にしたつもりです(個人的にハードウェアをいれたかったので作った教材みたいなところがあります)。 この手の回路組みですが、基本的に実体配線図どおりにできるかどうかという見方もあり、また、生徒によっては、組んでLEDが光ることで非常に感動する者と、良くわからず単に授業に参加している者に分かれるかと思います。 また前述したように、使用する部品も非常に標準的なものになっているかと思います。 補足: なお、本教材は「サイバースペースに飛び込もう - マシン語/アセンブラに挑戦 」内の2進数やCPUの内部構造などがすでに学習済みであることが望ましい。 実習については、2名で1セットぐらいでいいかと思います。

## Slide 2
授業案概要 | 
学習内容 | 論理回路を実際に組み立てる。
学習目標 | AND回路/OR回路/NOT回路/XOR回路の真理値表の説明ができる。 半加算器の真理値表の説明ができる。 汎用ロジックICを使って、ブレッドボード上で電子回路が組める
想定時数 | 2時限
想定機材等 | 実習シート(特に用意していませんので、PPTを編集して作成してください) 電子部品(15_論理回路部品リスト_140515.xlsx 参照) ICについては、壊れた場合も想定してスペアの用意を考慮
指導要領との対応 | 
社会と情報 | 情報の科学
(1) 情報の活用と表現 イ 情報のディジタル化 | (1) コンピュータと情報通信ネットワーク ア コンピュータと情報の処理
このレッスンプランは実際の授業で検証されたものではありません。あくまで授業実施の目安としてください。

## Slide 3
レッスンプラン概要(案) |  |  |  | 
時間 | ppt | 内容 | 生徒の動き | 教師の動き
1時限目 |  |  |  | 
10 | 1-4 | 導入 |  | 導入
5 | 5-7 | 論理回路の動作概要 |  | 動作概要説明
15 | 8-11 | LEDの回路作成 | LED回路作成 | LED回路作成説明
20 | 12-15 | NOT回路作成 | NOT回路作成 | NOT回路作成説明
2時限 |  |  |  | 
15 | 16-18 | AND回路作成 | AND回路作成 | AND回路作成説明
15 | 19-22 | OR/XOR回路作成 | OR/XOR回路作成 | OR/XOR回路作成
20 | 23-24 | 半加算器作成 | 半加算器作成 | 半加算器説明

## Slide 4
指導方法詳細(案) |  | 
時間 | ppt | 指導方法/補足
 | 1 | 陽子・中性子・電子が論理回路ぐらいだとすると、素粒子が実際の論理回路を構成する半導体ぐらいになるかと思います。
 | 2 | コンピュータの五大機能の復習です。
 | 3 | 前述したように、 「サイバースペースに飛び込もう - マシン語/アセンブラに挑戦 」の図を使用しています。
 | 4 | 「 AND回路、OR回路、NOT回路の組み合わせで実現することが可能です」は、実際のCPUを実現することは可能ですが、実際はこの組み合わせでできている訳ではありません。
 | 5-7 | On-Off, High-Low, 1-0をこの教材内では混在して使っているので、もう少し整理が必要かも。論理回路のところでは主にHigh-Low, 半加算器のところは1-0にしている。5-7の旗を上げているところはHigh-Lowに対応させている。
 | 8 | 実際に回路を組む場合は、裏でつながっている線を十分に意識させる必要がある。
 | 9 | 特に今回はカラーコードを読む学習ではないので、どちらかの抵抗にマジックで赤または黒の印をつけるなどして区別できればいいかと思います。 ICの出力をそのまま使用しているため、ICの電流制限から大き目の抵抗を使用している。 あと、今回の授業程度の内容で、ハードが初めての人には「CPUの創りかた(渡波 郁)」あたり書籍がお勧め。

## Slide 5
指導方法詳細(案) |  | 
時間 | ppt | 指導方法/補足
 | 10-11 | LEDの極性さえ間違わなければ、作成できると思う。
 | 12 | 論理回路を単位といているが、実際はゲート数を単位としている。
 | 13 | High-Lowの接続を明確化するため、トグルスイッチを使用して切り替えている。部品によってはブルアップ(プルダウン)してブッシュスイッチで切り替える方が一般的かもしれない。
 | 14-15 | 凹に注意して、ICの向きに注意。本来使用していない入力ピンもVCC or Gndに接続すべきだが、簡単な実験なので省略。 回路図では電源スイッチがあるが使用してない、電池のリード線をブレッドボードに差すことでOnとしている。
 | 16-18 | 74HCはCMOSタイプなので、今回の実験の入力1,2番ピンが接続されていないと動作がかなり不安定になり、勝手にいつでも出力3番ピンがHighになったりします。
 | 19-20 | 課題3は時間調整の意味で入れている。特に全員が回答する必要なし。課題2までだいたい終わった時点で次に進んでもいいかも。
 | 21-22 | たぶん通常の文章の中のorはXOR的な意味が強いかも(orで両方選択するということは日常ではまれかも)
 | 23-24 | 実現はいろいろな方法があるが、SとCを明確になるように、今回の論理回路を選択した。