## Slide 1
ホームネットワークを作ろう - ホームネットワークの設計・構築(実践編)
© Go Ota, 2014/12//18
今回の学習では、実際に皆さんの家で使えるようなホームネットワークを設計していきましょう。
本学習は「ホームネットワークを作ろう - ホームネットワークの基礎知識(理論編)」相当の学習で技術的な内容が理解できていることを前提としています。 また、この分野の技術進歩が速いため、この教材は2014年12月の情報をもとにしています。

## Slide 2
ホームネットワークで出来ること(基本)
インターネット接続の共有 | 家庭内でテレビ、レコーダー、タブレット、スマホなどをインターネットに接続します。
録画映像の共有 | レコーダーやビデオカメラで撮った画像をデバイス間で共有します。
写真やデータの共有 | 複数のパソコンやスマホでファイルを共有したり、複数のデバイスで写真を共有します。
プリンターの共有 | 複数のパソコンやタブレット・スマホでプリンターを共有します。
ホームネットワークを作るといろいろなことができるようになります。ここでは基本的に利用方法を考えていきます。ただし基本と言っても、その実現方式にもいろいろな方法があります。 次のスライドからその選択肢を見ていきましょう。 最近ではいろいろなデバイスがホームネットワーク対応になっていて非常に多くの選択肢があります。

## Slide 3
選択枝1:インターネットの接続/家庭内LANの構成
無線で接続
ADSL/光回線 などで接続
インターネット接続
有線で接続
無線で接続
WiMaxで接続
WiMaxで接続
無線LAN ルーター
光回線やADSLでインターネットに接続し、無線LANルーターを使い、家庭内を無線又は有線で接続することが一般的です。映像などを使用する場合は、最新の IEEE 802.11n の高速無線LANが必要で、安定性をもとめるならば有線のLANを使用します。 また、最近ではWiMaxなどの広域無線インターネット接続も普及したため、Wimaxのポータブルルーターを使用するだけで、家庭内で小規模の無線ホームネットワークを構築できます。さらにWimaxルーターを無線LANルーターに接続して本格化することもできます。

## Slide 4
選択枝2:録画映像の共有
最近では各メーカーともホームネットワークに力を入れてきていて、映像の共有に関しては多くの選択肢があります。 ・最新のテレヒではHDDを追加するとレコーダーになるものが増えています。 ・著作権関係のDTCP-IP機能を持った製品が増えています。例えば、DTCP-IP付きのNASにダビングできるブルーレイレコーダーなどが増えています。
DLNAサーバー(録画・蓄積)
DLNAクライアント(再生)
録画機能付きテレビ:HDD追加 (DLNA/ネット機能付き)
ブルーレイレコーダー (DLNA/ネット機能付き)
録画機能付きNAS: (NAS:ネットワークアクセスサーバー)
録画機能付きパソコン
DLNAサーバー(蓄積)
DTCP-IP機能付きNAS
DTCP-IP機能で ダビング
ブルーレイレコーダー (DLNA/ネット機能付き)
テレビ(DLNA/ネット機能付き)
パソコン(DLNAソフト)
スマホ・タブレット(DLNAソフト)
携帯ゲーム機(DLNAソフト)
据え置きゲーム機(DLNA機能付き)

## Slide 5
選択枝3:写真やデータの共有
DLNAの機能では写真も共有できます。このため映像を共有するデバイスで写真も共有することができます。
DLNAサーバー(写真の蓄積)
DLNAクライアント(写真再生)
NAS
ネットワークサーバー(写真・データ蓄積)
無線LANルータ+HDD
(パソコンの共有ディスク)
パソコン
スマホ・タブレット(共有ソフト)
ネットワーク上でデータを共有するためにはネットワークサーバーを使用する必要があります。 製品としてNASを使用することが一般的ですが、多くの無線LANルーターにはHDDを追加することによりNASになる機能を持っています。

## Slide 6
選択枝4:プリンターの共有
最近のプリンターは無線LAN機能がついたものが増えています。これらのプリンターはすぐに共有することができます。 NASや無線LANルーターにプリンターを接続してネットワークプリンターとして共有して使用することもできます。
NAS+プリンター
ネットワークプリンター
無線LANルータ+プリンター
(パソコンの共有プリンター)
パソコン
スマホ・タブレット(共有ソフト)
ネットワーク機能付き プリンター(有線/無線)

## Slide 7
ホームネットワークの構成図を作成する ネットワークを構築する場合は、まず、どんな機械をどのように接続するか決めるためネットワーク構成図を作成します。
次のスライドから、いくつかの構成図のサンプルを示します。自分がホームネットワークで実現したいことや、すでに持っている機材などをもとに、構成図を作成してみましょう。

## Slide 8
構成図サンプル1:個人用ミニシステム
WiMax ルーター
無線LANルーター
録画機能付きNAS: (NAS:ネットワークアクセスサーバー)
録画機能付きNAS: (テレビ機能の提供/録画 写真・データの保存)
パソコン
スマホ
無線LAN機能付き プリンター
小さなシステムですが、パソコンやスマホでテレビや録画した番組を見ることができます。 また、家ではスマホはWifi接続できます。
DLNAサーバーとの接続は汎用のソフトでできますが、同一メーカーのクライアント(パソコンやスマホ)だと専用のソフトで接続や操作が楽になります。

## Slide 9
構成図サンプル2:家庭用システム
無線LAN ルーター +プリンター
テレビ+ ブルーレイレコーダー
パソコン
スマホ
家でも、ここの図にあるような機器があるかもしれません。それらをネットワークで接続したりDLNAソフトを用意するだけで、写真や映像をいろいろな機器で共有できて、かなり便利になります。
ADSL/光回線 などで接続
テレビ+ 据え置きゲーム機
ブルーレイレコーダーをDLNAサーバーとして写真や映像を保存・配信します。 また据え置き型ゲーム機でもDLNAをサポートしているか確認しましょう。

## Slide 10
構成図サンプル3:家庭用本格システム
無線LAN ルーター
テレビ+ ブルーレイレコーダー
パソコン
スマホ
録画機能付きのNASを追加するだけで、ぐっと本格的なホームネットワークになります。この追加で録画できる番組が増えるとともに、パソコンのファイル等を保存してバックアップしたり、パソコン間で共有することができます。
ADSL/光回線 などで接続
テレビ+ 据え置きゲーム機
無線LAN機能つき プリンター
録画機能付き NAS
据え置きパソコン

## Slide 11
構成図サンプル4:家庭用大規模システム
無線LAN ルーター
テレビ+ ブルーレイレコーダー
パソコン
スマホ
ADSL/光回線 などで接続
テレビ+HDD 据え置きゲーム機
無線LAN機能つき プリンター
DTCP-IP 機能付き NAS
据え置きパソコン + 無線LAN子機
テレビ+ ブルーレイレコーダー (無線LAN機能つき)
携帯 ゲーム機
タブレット
最近の携帯型のIT機器は、ほとんどWiFiの接続ができます。これらもホームネットワークに接続できます。同様にブルーレイレコーダーなどのAV機器も高速の無線接続に対応したものが増えてきていて、離れた部屋の機器も簡単に接続できるようになってきています。
高速LAN接続が接続機器の台数が増えると、電波の干渉などで速度が十分でないことがあります。使用する無線LANのモードなど注意する必要があります。

## Slide 12
ホームネットワークの構成リストを作成する ネットワーク構成図が出来たら、どんな機材を具体的に使用するか機材リストを作成しましょう。
機材リストには、ネットワークの構築に必要なケーブルや必要に応じて無線LANの子機、Hubなどのリストアップしましょう。