## Slide 1
インターネットの中の中の中を見る -インターネットを分解してみよう-
© Go Ota, 2015/02/12
インターネット
画像引用:http://blogs.yahoo.co.jp/pory61dw8000/23284822.html
インタネットの分解って何かな、パソコンやルーターを分解するのかな
でも、中の中の中ってなんだろう。
普段インターネットを使っている時はその中の仕組みを意識する必要はあまりありません。ただし、トラブルが発生した時や機器の設定、セキュリティの設定などでは、仕組みを理解していた方がいいでしょう。

## Slide 2
インターネットの見える部分
無線LAN ルーター
ルーター・ 通信装置
WAN
LAN
LAN
端末
サーバー
インターネットの目に見える部分としては、次のようなハードウェアがあります。 ・サーバー:インターネット上でサービスを提供する。 ・通信回線:データを電気的に通信する。
・ルーター:データの通信を制御する。
・端末:PC、タブレット、携帯などでインターネットを使用する
目に見える部分としてルーターや通信装置はいろいろな形態があります。例えばWANの通信回線だけとっても有線(光ファイバー、メタル)と無線(衛星通信を含む)などあり、皆さんが聞いたこともあるイーサネット以外にATMやFDDIなどの通信機器が使われています。

## Slide 3
インターネットの中を見る:インターネット・プロトコル・スイート
階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
アプリケーション層 | HTTP (Web) | SMTP (メール 送信) | FTP (ファイル 転送) | Telnet (端末 通信)
トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
インターネット層 | IP |  |  | 
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  | PPP | ATM
ARP
インターネット・プロトコル・スイート
インターネットの中 (プロトコルを実現 するものの集まり)
インターネットの中ってなんでしょうか? インターネット自体、いろいろなハードやソフトから作られていますが、何を中身と呼んだらいいのでしょうか? 一つの見方としてインターネット・プロトコル・スイートというものがあります。これはインターネットとして通信など動作するため、またウェブのようなサービスを提供するための約束や手順に従って作られたもの(ハード・ソフト)の集まりを示します。 例えばHTTPのプロトコルに従ってWebを実現するものにはサーバーとブラウザもあるし、またブラウザにもいろいろな種類があります。これらをすべて合わせて、プロトコル・スイートと呼んでいます。
プロトコルはもう少し後で説明します

## Slide 4
インターネット・プロトコルは一日にしてならず
階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
アプリケーション層 | HTTP | SMTP | FTP | Telnet
トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
インターネット層 | IP |  |  | 
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  | PPP | ATM
Ethernet
Apple Talk
ネットワーク・LANの歴史 (1970年～)
トークン・リング
TCP/IP
IPX/SPX
NetBEUI
Telnet
FTP
SMTP
HTTP
インターネット・プロトコル・スイートは今の形が急に割れではありませ。1970年代から多くの製品や規格(プロトコル)が集まった物です。
下位の層ではいろいろな物がありましたが、TCP/IPがベースになり、Ethernetが主流です。アプリケーションではインターネット以前のものも残り、現在でも多くのものが開発され続けています。
インターネット・プロトコルは通信のサービスの規則や規約を示します。前に説明ようにインターネット・プロトコル・スイーツは、プロトコルを実現するためのハード・ソフトの集まりを示します。

## Slide 5
いろいろな意味を持つTCP/UP
階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
アプリケーション層 | HTTP | SMTP | FTP | Telnet
トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
インターネット層 | IP |  |  | 
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  | PPP | ATM
TCP/IPが設計・開発された時に、すでに、これまで示した階層構造や基本的に仕組みがすでにできあがっていました。別の見方をするとTCP/IPをもとにして作られた世界的なネットワークがインターネットであると考えることもできます。
TCP: パケットでデータを確実に転送する通信方法のプロトコル
TCP/IP: UDPを含めたトランスポート層とIPのインターネット層を合わせた物
TCP/IP(プロトコル): インターネット・プロトコルと同等の意味
インターネット(Internet)はInter=間、相互とNetwork=通信網を合わせてものと理解されますが、TCP/IPが生まれた米国国防高等研究計画局では、TCP/IPが動き始めた時あたりから、これを使ったネットワークをインターネットと呼んでいたという話もあるようです。 あと、初めはTCPという規格の中にTCPとIPの機能がありましたが、後にTCP/IPという規格の名前に変更されました。

## Slide 6
どうしてTCP/IPは生まれたか (TCP トランスポート層)
画像引用:NTT東日本 http://www.ntt-east.co.jp/business/magazine/nw_system/01/
昔の電話の交換手による接続
回線交換によるコンピュータのデータ通信
通信時は物理的に一つの回線を継続して使用する。
A
B
C
D
パケット交換によるコンピュータのデータ通信
A->B
A->B
A->B
C->D
C->D
C->D
一つの回線を複数の通信で使う。
昔の電話は交換手が一本一本線を繋いで通話していました。コンピュータも以前は、一本の線をつなぐことによって通信していました。電話と違ってコンピュータは常に通信しているわけでなく、回線を効率的につかう方法が必要になりました。
そこで通信の内容のデータを細かく分けて荷物のようなパケットにして、同じ回線を複数のコンピュータで利用するようになりました。このパケット交換の方法としてTCPが生まれました。

## Slide 7
TCP/IPの具体的な通信方法 (TCP トランスポート層)
A
B
パケットに分割した通信
No.1
No.2
No.3
元のデータ
①小さい塊に分割する。
No.1
No.2
No.3
②小さい塊単位に送る
元のデータ
③小さい塊を受信して集める
A
B
パケット通信で途中でパケットが無くなった場合
No.1
No.2
No.3
No.2が届いていません。
①受信したパケットの番号を確認する。
②抜けたパケットがある場合はそのことを通知する。
No.2
③再度、抜けているパケットを送信する

## Slide 8
IPはどうして生まれたか? その前に根本の通信方法
Ethernet 00-1C-C0-7F-66-2F
A
Ethernet 00-1B-40-7A-01-5E
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
B
C
ネットワークで通信を行う装置としてEthernetにはMACアドレス（マック・アドレス、Media Access Control address )と呼ばれる物理アドレスが番号がつけられています。原則として個々の製品が作られた時に、アドレスが与えられ世界中にあるMACアドレスは重複がありません。
AからCへ送る場合の一つのパケット内容
 | 送信先 | 送信元
パケットとして分割されたデータ | 00-2A-89-43-AB-D3 | 00-1C-C0-7F-66-2F
コンピュータ同士の通信は、最終的には物理アドレスをもとにして行われます。 Ethernetの場合は、個々のパケットには送信先と送り先のMACアドレスとデータが入ります。
受信するコンピューターは、送信先に自分のMACアドレスが入っているパケットだけを取り出して処理します。

## Slide 9
IPはどうして生まれたか? 世界中で物理アドレスだけで通信すると
Ethernet 00-1C-C0-7F-66-2F
A
Ethernet 00-1B-40-7A-01-5E
B
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
C
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
D
Ethernet 00-2A-89-43-AB-D3
E
・・・・・・・・・・・・・
例えばアメリカのパソコンから日本のパソコンにパケットを使ってデータを送る場合 問題点1 おくる場合に相手のパソコンのMACアドレスを知らないと送れない。MACアドレスはパソコンを変えると変わってしまう。 問題点2 少なくともアメリカと日本のパソコンが全部一つの線につながっていると、そこに流れるパケットは非常に多く、自分宛てのパケットを探すのが非常に難しくなる。
実際に1本の通信回線が使用出来たり、家庭や1フロアーなどでは、物理アドレスだけのデータ通信が可能です。但し、不特定多数のパソコン同士で通信する場合は限界があります。

## Slide 10
IPはどうして必要か? IPアドレスとルーター
東京都千代田区 霞が関3-2-2
アメリカのパソコン
日本のパソコン
アメリカ
イギリス
日本
千葉県
東京都
千代田区
霞が関 3-2-2
IPアドレス=202.232.190.211
物理アドレスだけで通信する問題点を解決する方法がIP層で、ここではIPアドレスとルーターという2つが働きます。 IPアドレスは物理アドレスにつけられた住所みたいなものです。また、ルーター自体はこのIPアドレスをもとに、どのような経路でデータを送ればいいか知っている機械で、また、その経路にあるルーターが丁度伝言ゲームのように、パケットを送っていきます。 例えば、上図でアメリカから日本の比喩で「東京都千代田区霞が関3-2-2 」のパソコンにデータを送る場合は、まず「アメリカ」ルーターから「日本」ルーターへ送信します。次々「日本」->「東京」, 「東京」->「千代田区」, 「千代田区」->「霞が関3-2-2」のルータへパッケージが伝言されます。 ルーティングには最適なルートを見つける機能もあり、例えば「アメリカ」->「日本」の回線が使えない場合、イギリス経由で送ることもあります。
ルーター
注意: この説明で使用している住所はあくまで比喩で、実際のインターネットは、このように明確に地域や地区でわけられているものではありません。

## Slide 11
インターネットの中の中を見る: プロトコルって何
階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
アプリケーション層 | HTTP | SMTP | FTP | Telnet
トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
インターネット層 | IP |  |  | 
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  | PPP | ATM
「いらっしゃいませ、こんにちは」 「店内でお召し上がりでしょうか？」 「かしこまりました」 「何をご注文しますか」 「セットのお飲み物をお選びください」 「かしこまりました」 「ほかにもご注文はございますか？」
「はい」 「ハンバーガー セットを」 「コーラください」 「いや、いいです」
ファーストフードのプロトコル
プロトコルは通信規約又は通信手順という意味です。
通信の場合は2個の機械でデータのやりとりをするため、その手順や約束を決めていないと、うまく会話することができません。
人間の世界でもプロトコルがあります。明確なものではありませんが、ファーストフードで注文するときも暗黙のプロトコルが存在するかと思います。

## Slide 12
インターネットの中の中を見る: ウェブのプロトコルを見る
HTTP (Hypertext Transfer Protocol,ハイパーテキスト・トランスファー・プロトコル）
ウェブ サーバー
ブラウザ
ホームページを見る場合は、ブラウザからウェブサーバーに見たいページを送るように要求します。 このときのやりとりはHTTPというプロトコルに従って行われます。 ここでは、単純なページを表示するときに、どのような通信が行われているか見ていきましょう。
ネットワーク上ではいろいろなサービスがありますが、サービスを要求する方をクライアント、サービスを提供する方をサーバーと呼びます。

## Slide 13
ブラウザの機能を使ってウェブのプロトコルの概要を見る – Chrome編-
Chromeの「その他のツール」の「デベッロッパーツール」の中の「Network」を見てみましょう。Chromeのネットワークのやりとりを表示することができます。
上図のように「Network」のウィンドウが開いたら http://beyondbb.jp/Hello.html
http://beyondbb.jp/GHello.html
http://beyondbb.jp/no.html をアクセスしまししょう。どんなふうに動作しているか判りますか?

## Slide 14
ブラウザの機能を使ってウェブのプロトコルの概要を見る その2 – Chrome編-
履歴データを消してからアクセスすると、結果がどうなるか確認しましょう。一回ごとに履歴を消して確認してください。

## Slide 15
送られてきたHTMLファイルを見る – Chrome編-
HTMLファイル
現在表示されているブラウザ画面のもとになっているHTMLファイルの内容を表示することができます。ブラウザはこのHTMLをもとに、画面を表示しています。

## Slide 16
ブラウザの機能を使ってウェブのプロトコルの概要を見る – I.E編-
IEの「開発者ツール」の「ネットワーク」を見てみましょう。ブラウザのネットワークのやりとりを表示することができます。
上図のように「キャプチャー開始」を指定した後http://beyondbb.jp/Hello.html
http://beyondbb.jp/GHello.html
http://beyondbb.jp/no.html をアクセスしまししょう。どんなふうに動作しているか判りますか?

## Slide 17
ブラウザの機能を使ってウェブのプロトコルの概要を見る その2 – I.E編-
履歴データを消してからアクセスすると、結果がどうなるか確認しましょう。一回ごとに履歴を消して確認してください。

## Slide 18
送られてきたHTMLファイルを見る – I.E編-
HTMLファイル
現在表示されているブラウザ画面のもとになっているHTMLファイルの内容を表示することができます。ブラウザはこのHTMLをもとに、画面を表示しています。
右ボタンを押して

## Slide 19
HTTPの ウェブのプロトコルの流れの概要
ウェブ サーバー
ブラウザ
正しいファイルを指定した場合(A)
ステータス 200 “OK“ Hello.htmlファイルの内容
GET http://beyondbb.jp/Hello.html
存在しないファイルを指定した場合
ステータス 404 "Not Found"
GET http://beyondbb.jp/Hello2.html
ウェブサーバーとパソコンの間のHTTPのプロトコルは非常にシンプルです。GETで表示するファイル名を要求すると、サーバーがそのファイルの内容を返します。 もしファイルが無い場合は、見つからないことを示す、404というステータスを返します。
正しいファイルを指定した場合(B)
ステータス 304 “Not Modified “
GET http://beyondbb.jp/Hello.html
“Not Modified”が帰ってきた場合は、普通はキュッシュで持っている情報が最新なので、それを表示します。

## Slide 20
インターネットの中の中の中を見る
ウェブサーバー
ブラウザ
コンピュータの中の情報は電気的なオン・オフで表されています。通信を行う場合でも基本は同じです。ではインターネットの中(プロトコル)の中(プロトコルの流れ)の中(1/0で表せる通信の内容)を見ていきましょう
A
B
No.1
No.2
No.3
パケット交換の場合、送りたい情報は小さいパケットに分けられて送ると説明しました。ここでは、ここのパケットを見ていきましょう。 また、現在はEthernetが主流ですので、このEthernetのパケットであるEthernetフレームを見ることになります。
Ethernetフレーム

## Slide 21
Ethernet フレームの構成
階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
アプリケーション層 | HTTP | SMTP | FTP | Telnet
トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
インターネット層 | IP |  |  | 
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  |  | 
アプリケーションの情報(分割) |  |  | 
アプリケーションの情報(分割) | TCPの情報 |  | 
アプリケーションの情報(分割) | TCPの情報 | IPの情報 | 
アプリケーションの情報(分割) | TCPの情報 | IPの情報 | Ethernetの情報
分割1 | 分割2 | ・・・・ | 分割n | ・・・・ | 分割last
アプリケーションの情報
1つのEthernetフレーム
1つにEthernetフレームはインターネットプロトコルの構成に対応しています。各階層の情報が順番に積み重なって、一つのフレームができあがります。

## Slide 22
Ethernet フレームをもとにした通信と実社会の郵便の配達の対比
拝啓・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
別々のハガキに書いて番号がつけられた状態 = TCPの情報+アプリケーションの情報
No.1 拝啓 ・・・・・
・・・
非常に長い手紙の内容 = アプリレーションの情報
No.2 ・・・・ ・
No.3 ・・・・ ・
東京都千代田区 霞が関3-2-2
東京都千代田区 霞が関3-2-2
東京都千代田区 霞が関3-2-2
ハガキに相手先の住所を書いた状態 = IPの情報+TCPの情報+アプリケーションの情報
東京都千代田区 霞が関3-2-2
駅前のポストに入れて
ハガキにポストイットでどう移動させるか指示を書いた状態 = Ethernetの情報+IPの情報+TCPの情報+アプリケーションの情報
XX郵便局に集めて
XX郵便局に持ってて
・・・
・・・
宛先に配達して
Ethernetフレームの内容を実社会の郵便にたとえて説明してみました。 Ethernetレベルの情報は具体的にハガキどう運ぶ(移動させる)ということになります。そのため、基本的に次の場所までどうするかの指示になり、実際のネットワークでも、この情報だけ書き変わっていきます。

## Slide 23
インターネットの中の中の中を見るための基本情報の収集(1) パソコンの情報
これからフレームの中をみますが、そこに入っている通信に必要なアドレスを調べておきましょう。まずパソコンのアドレスです。
コマンドで ipconfig /all で使っているパソコンのMAC/物理アドレスとIPアドレスを調べることができます。
インターネット層 | IPアドレス
ネットワーク インターフェース層 | Ethernet: MAC/物理アドレス

## Slide 24
インターネットの中の中の中を見るための基本情報の収集(1) パソコンの情報
相手になるウェブサーバーのIPアドレスも調べましょう。
コマンドで nslookupでサーバー名からIPアドレスを調べることができます。
インターネット層 | IPアドレス
ウェブサーバー

## Slide 25
インターネットの中の中の中を見るツール
ネットワークアナライザー/ネットワークプロトコルアナライザー
ここではWiresharkというソフトを使用しています。
ネットワークアナライザーを使うと、パソコンやLANの中の通信の内容を詳細まで見ることができます。 またプロトコルアナライザーとして、どのようなプロトコルの流れで動作しているか表示・分析できます。

## Slide 26
ネットワークプロトコルアナライザーが提供する情報
多くのネットワークプロトコルアナライザーは下記のような情報をキャプチャーし提供します。
フレームリスト ネットワーク上を順番に流れたフレームのリストで発信元・送信先や使用しているプロトコルなどの概要の情報が個々のフレームごとに表示。
フレーム詳細 フレームリストで選択したフレームの内容の詳細を表示。
フレームの生データ フレームの1/0データを16進数とテキストで表示。 (フレームの詳細はこの1/0データの意味を表示したもの)

## Slide 27
フレームの中の階層を見る
フレーム全体の情報 フレームが438バイトの大きさであることを示す。
フレームの中の階層に対応した分析結果 Ethernet, IP(Intenet Protocol), TCP(Transmission control protocol), HTTP(Hypertext Transfer Protocol)の4階層情報がフレームに入っていることを示す。
上のウィンドウのフレーム詳細で指定したプロトコルがどの生データに対応するか色が変わる。(この図ではIPを指定した場合)

## Slide 28
フレームの中の個々の階層を見る: Ethernet
東京都千代田区 霞が関3-2-2
駅前のポストに入れて
MACアドレス: 78:dd:08:d4:22:cb
MACアドレス: 4c:e6:76:f8:18:cc
他のルーターへ
ここの階層のプロトコルの内容を見ることもできます。
パソコンから出ているフレームはまず、初めにデェフォルゲートウェイとよばれるルーターに送信されるのが判ります。家庭などではインターネットに接続されている無線LANルーターなどにあたります。 これは、前に説明したまずハガキを郵便ポストにいれるような作業に類似しています。

## Slide 29
フレームの中の個々の階層を見る: HTTP
この例では、ウェブサーバーからの返信のフレームを見ています。 ステータスが200 “OK”だということがわかります。またフレームの中には、要求したHTMLファイルの内容が入っています。
送信されたHTMLファイルの内容
今度はアプリケーション層の情報を見てみてみましょう。

## Slide 30
参考: OSI参照モデルとTCP/IPプロトコル
 | OSI参照モデル |  | TCP/IP プロトコル |  |  |  | 
レイヤー | 階層 |  | 階層 | プロトコル(代表的なもの) |  |  | 
7 | アプリケーション層 |  | アプリケーション層 | HTTP | SMTP | FTP | Telnet
6 | プレゼンテーション層 |  |  |  |  |  | 
5 | セッション層 |  |  |  |  |  | 
4 | トランスポート層 |  | トランスポート層 | TCP |  | UDP | 
3 | ネットワーク層 |  | インターネット層 | IP |  |  | 
2 | データリンク層 |  | ネットワーク インターフェース層 | Ethernet |  | PPP | ATM
1 | 物理層 |  |  |  |  |  | 
OSI参照モデル（OSI reference model）は、国際標準化機構(ISO)によって策定された、コンピュータの持つべき通信機能を階層構造に分割したモデルである。通信機能（通信プロトコル）を7つの階層に分けて定義している。OSI自体は普及せずにOSI参照モデルがネットワークの基本モデル(概念)として広く参照されるようになった。
OSI参照モデルはあくまで現在では理論的なものと考えた方がいいと思います。またTCP/IPプロトコルはOSI参照モデルとは先に、別に開発され現在最も普及しているものです。よくTCP/IPの階層をOSI参照モデルで説明したものがありますが、あくまで、対応を考えた場合のものです。 但し公式な試験などではISO参照モデルが出てくることもあります。